## ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕТРОВ  ВАЛ

КАМЫШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «30»  января 2014 г.                                                                              № 1/5

«Об утверждении Генерального плана

городского поселения Петров Вал»

# Рассмотрев Заключение по результатам публичных слушаний, проводимых 20 января  2013 года в Администрации городского поселения Петров Вал по проекту «Проекту Генерального плана городского поселения Петров Вал», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Волгоградской области № 282 от 10.06.2013г. «О согласовании проектов генеральных планов муниципальных образований»,  Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области,  городской Совет поселения Петров Вал

РЕШИЛ:

    - Утвердить прилагаемый Генеральный план городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области.

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Петров Вал и в сети Интернет, на ФГИС ТП.

Глава городского

поселения Петров Вал                                                             С.А. Кондренко

Председатель городского Совета

поселения Петров Вал                                                            С.А. Баженов

# Приложение к Решению городского Совета поселения Патров Вал №1/5 от 30.01.2014г.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Положения о территориальном планировании»

Схема территориального планирования г. Петров Вал  разработана как проект  градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного и среднесрочного градостроительного развития.

Целью территориального планирования  является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов муниципального образования.

К основным мероприятиям территориального планирования относятся:

- определение параметров функциональных зон;

- размещение  планируемого жилищного строительства на новых или реконструируемых территориях;

- размещение планируемых объектов культурно-бытового обслуживания;

- развитие и реконструкция инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города.

- размещение планируемых производственных зон и сельскохозяйственных производств;

- развитие рекреационно-туристического потенциала, размещение планируемых  объектов отдыха;

- сохранение и эффективное использование культурного наследия;

Раздел 1. Мероприятия по территориальному планированию развития

1.2. Определение и установление  границ территории города.

За основу для решения по определению и установлению границ города  принят сценарий его территориально-пространственного развития по выявленным социально-экономическим тенденциям, региональным и местным закономерностям, основным положениям градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Волгоградской области. 
           Запланировано:
- перевести земли сельскохозяйственного назначения  Петроввальского поселения в западной и юго- восточной части  в земли населенных пунктов с включением их в состав территории города  для последующего целевого использования и застройки;   
            При определении и установлении границ города были приняты во внимание предложения администрации по корректировке границ в северной и восточной части города. Границы установлены  в соответствии с существующим землепользованием по материалам ГУ « Кадастровая палата Волгоградской области» и в соответствии и предложениями генерального плана по развитию перспективных территорий.

1.3.Функционально-планировочная организация территории

Основными элементами функционально-планировочной системы города являются:

- виды и параметры  жилищного строительства;

-  планировочные центры и подцентры различного значения;

- функциональные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- зоны с особыми условиями использования территории.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории города стала гипотеза социально-экономического развития района, положения которой базируются на результатах анализа территориальных ресурсов и условий развития города Петров Вал, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, инженерной обеспеченности, экономических факторов и других долговременно действующих условий.

1.4. Определение природных и территориальных  ресурсов города и принципов их рационального использования.

На территории города  выделены  жилые кварталы,  рекреационные зоны и  производственные территории сельскохозяйственного направления, внешнего транспорта, производственных территорий, определена их площадь:

- определена стратегия развития города на периоды 10 и 20лет;

- осуществлено функциональное зонирование территории города с учетом сложившейся структуры,

- намечены резервные территории для развития жилищного, производственного строительства,

- выявлено направление композиционного развития общегородского центра,

- создана более четкая структура транспортных и пешеходных связей с учетом радиусов доступности объектов обслуживания, намечены перспективы развития объектов культуры и обслуживания,

- определены санитарно- защитные зоны существующих и вновь построенных производственных, складских и транспортных объектов.

Планируется, что до 2030 г.  жилищное строительство будет осуществляться в основном за счет индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов. Строительство малоэтажной и среднеэтажной застройки на расчетный срок  предполагается на существующих территориях,   на неосвоенных участках существующей секционной застройки.

Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в западном и юго- восточном направлениях ..

Кроме того, необходимо  выполнить  предложение ранее предусмотренное в предыдущем генеральном плане города - вынос радиолокационной станции на свободные территории вне населенного пункта т.к. зона воздействия от нее 1 км на сегодняшний день покрывает огромную площадь существующей застройки и препятствует завершению строительства полноценных кварталов индивидуальной застройки на севере города.

На первую очередь сохраняем существующий жилой фонд многоэтажной застройки.

На  расчетный срок принимаем (по схеме территориального планирования) рост  жилого фонда многоэтажной застройки на 10%, т.е. жилой фонд секционной застройки составит 111,98 тыс. м2  . В соответствии со схемой территориального планирования Камышинского района ветхий и аварийный жилищный фонд на расчетный срок принимается, исходя из среднеобластных существующих показателей (2,2%) м  и составит  по г. Петров Вал – 5,70 тыс. кв. м.

Таблица 14

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год – 2011 | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2015 г. | Расчетный срок - 2030 г. |
| 1 | Численность населения в том числе -в многоэтажной застройке; - в индивидуальной застройке | чел. | 13349 5293 8056 | 14500 5293 9207 | 16000 5599 10401 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел | 19,2 | 20,0 | 20,0 |
| 3 | Расчетный жилой фонд, в том числе -в многоэтажной застройке; - в индивидуальной застройке | тыс. м² | 256,73 101,80 154,93 | 290,00 101,80 188,20 | 320,000 111,98 208,02 |
| 4 | Плотность населения -в многоэтажной застройке; - в индивидуальной застройке | чел./га | 132 31,48 | 162 25,2 | 162 25,2 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства, в том числе -в многоэтажной застройке; - в индивидуальной застройке | тыс. м² | - | 33,27 - 33,27 | 66,42 (с учетом убыли) 10,18 54,24 |

Потребность в жилых территориях на I очередь составит 55,60га..

Потребность в жилых территориях на  перспективу составит:

-для секционной застройки 1,89га;

-для индивидуальной застройки  93,06 га

Следовательно, потребность в жилых территориях на расчетный срок составит 94,94га

1.5 Развитие инфраструктуры  социального обслуживания.

Генеральным планом предусматривается выделение  двух категорий учреждений и предприятий обслуживания: социальных и коммерческих.

Социальные учреждения рассчитываются  и размещаются на территории города в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* приложение 7 и рекомендуемыми радиусами доступности, схемы территориального планирования Камышинского муниципального района, выполненной проектной организацией «Росстройпроект» и сведениями, представленными администрацией г. Петров Вал.

Количество, качество коммерческих учреждений, их радиус обслуживания диктуются коньюктурой рынка, определяются предпринимателями самостоятельно в соответствии с территориальным зонированием. Отдельно стоящие здания для указанных учреждений строятся в общественно- деловых зонах, встроенные учреждения могут  размещаться в жилых и производственных зонах.

Общественный центр предлагается формировать на месте сложившегося центра.  Кроме того, в западной  части города  на существующей  площадке и на новой площадке в юго -восточной части города предлагается сформировать общественный торговый подцентр, в котором расположить  на перспективу магазин и другие  объекты обслуживания.      В перспективной застройке запроектировано размещение 3-х детских садов  по 90 мест с обеспечением необходимого радиуса доступности.

Общественный центр города  предлагается дополнить крупным торгово- развлекательным центром по ул.Рихарда Зорге.   На свободной  от застройки площадке  по ул. Ленина запроектировано разместить храм ( в настоящее время на площадке установлен крест ). На перспективу существующий клуб по ул. Ленина предлагается реконструировать под торгово – развлекательный комплекс.

В генплане  предлагается разместить краеведческий музей, т.к. г. Петров Вал имеет историческое прошлое, знание о котором необходимо сохранить.

Предприятия обслуживания и коммерческие учреждения могут размещаться в первых этажах секционной застройки.

Планируемое размещение объектов местного значения :

▪	Учреждения дошкольного воспитания

Определены территории  строительства 3-х детских садов по 90 мест в перспективных зонах строительства жилья. Два детских сада размещены на территории западной зоны перспективного жилья. Один детский сад размещен на территории перспективной застройки в юго- восточной части города.

▪	Учреждения общего и среднего (полного) общего образования

- сохраняются и реконструируются.

▪	Внешкольные учреждения – реконструкция  существующего интерната  для детей школьного возраста

▪	Учреждение здравоохранения – реконструкция существующих учреждений здравоохранения на существующей территории  с увеличением пропускной способности до расчетной.

▪	Учреждения торговли и бытового обслуживания - Определена территории для размещения нового торгово- развлекательного центра по ул.Зорге и размещение магазинов  в проектируемых подцентрах в соответствии с расчетом. На перспективу существующее здание бывшего кинотеатра « Мир»по ул. Ленина предлагается реконструировать под торгово – развлекательный комплекс.

▪	Учреждения культуры и искусства

Определены территории для размещения нового  храма,  краеведческого музей по ул. Ленина

2.2. Развитие производственных территорий

Существующие производственные территории сохраняются на перспективу.

В связи с отсутствием свободных территорий дальнейшее развитие основного градообразующего предприятия железнодорожного узла Петров Вал предполагается за счет уплотнения, реконструкции существующих производственных зданий и упорядочения территории РЖД.

Предусмотрены мероприятия  по завершению формирования восточной  зоны производственных территорий, организации в нем улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  сформировано  защитное озеленение  санитарно-защитных зон. На действующих предприятиях требуется расширение ассортимента, улучшение условий хранения и транспортировки производимой продукции;

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий выделены  резервные территории в сложившейся производственной зоне на востоке города. Кроме того, возможно размещение производственных территорий вдоль автотрассы на г. Котово во вновь формируемой производственной зоне (размещена новая подстанция ж/д и цех железобетонных изделий).

2.3.Развитие рекреационной зоны.

Рекреационная территория ( сквер), сложившаяся   около существующего Дома культуры со спортивным  ядром и танцплощадкой  и центральная аллея по пр. Пионеров образуют зеленую зону  для массового отдыха населения.

В проекте  желанию администрации  предлагается разместить новый торгово- развлекательный комплекс  по ул.30 лет Победы  с прилегающей зоной благоустройства для жителей города.

Долина р. Иловля также должна приобрести  рекреационное значение и стать излюбленным местом отдыха жителей.

Для организации рекреационной зоны необходимо  расчистить от мусора и сухостоя берега, проложить прогулочные дорожки, определить места отдыха населения, организовать мусоудаление и пр. Создать пешеходные маршруты, определить места временных стоянок для  транспорта, организовать прибрежную полосу.

Таким образом, целесообразными направлениями развития города являются:
- рост жилых территорий в западном и юго- восточном и северном направлении ;
- развитие сформированного компактно общественного центра города,

- развитие системы учреждений обслуживания населения предложено за счет реконструкции существующих,  с формированием обслуживания вдоль основных транспортно-коммуникационных  направлений (главных  и основных улиц).

-  развитие рекреационной зоны, сложившейся   около существующего Дома культуры  и центральной аллеей по пр. Пионеров. Дополнительно создается  рекреационная зона вдоль р. Иловля в северной части города для отдыха населения

- развитие производственных мощностей в западном и южном направлении;

Реализация комплексного сценария градостроительного и территориального развития города возможна на основе формирования целостной системы  планировки территории,  наличия плана реализации генерального плана.

2.4. Определение зон с особыми условиями использования территории.

Устанавливаются водоохранная зона и прибрежная полоса  реки Иловля в размере 200 и 50 м соответственно.

Устанавливаются санитарно—защитные зоны предприятий , сооружений и иных объектов в размере 50,100,300  м в соответствии с классом опасности . Это сделано и по отношению к существующим предприятиям и по отношению к предлагаемым  производственным и коммунально-складским объектам.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом и принята -50м ,от основного  водозабора-150м

В генеральном плане предлагается установить зону охраны памятников культуры Петров и Селимова валов. В проекте предлагается установить зону в размере 20 м от подошвы вала.

Определены  территории объектов , подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Мероприятия по территориальному планированию развития транспортной и инженерно-технической инфраструктуры

2.1. Инженерно-технической инфраструктуры и перспективы ее развития

# Инфраструктура водохозяйственного комплекса включает в себя системы водоснабжения и канализования.

# Инфраструктура энергетического комплекса включает  системы тепло, -электро-  и газоснабжения.

# Инфраструктура связи включает системы телефонной, мобильной, телевизионной, радиопередающей связи.

# Магистральные инженерные сети в границах существующей застройки размещены на землях общего пользования.

На перспективу основным источником водоснабжения сохраняются подземные воды. Дополнительно не предполагается бурение новых подземных  источников водоснабжения на территории села и в ближайшем окружении. Согласно водохозяйственному балансу необходимый объем воды полностью берется из подземного источника.

Для обеспечения населения города доброкачественной питьевой водой необходимо:

-реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

-внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

Проектом предусматривается перекладка  уличных  водоводов и запланировано проложить магистральные уличные водоводы для водоснабжения жилых  территорий.

На всех производственных  предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Водозабор для пожаротушения предусмотрен из пожарных гидрантов.	 Предложено проложить собственную систему поливочного водоснабжения сетями мелкого заложения. Источник поливной воды – река Иловля.

Для водоотведения жилой и общественной застройки на перспективный срок предлагается использовать существующие очистные  сооружения, выполнив их реконструкцию и модернизацию без возможного расширения территории т.к. часть жилой застройки в настоящее время  находится в санитарно-защитной зоне сооружений.

Водоотведения индивидуальной жилой застройки необходимо так же перевести на современные автономные локальные очистные сооружения.

Для обеспечения водоотведения  от жилых и производственных территорий города необходимо:

- выполнить  реконструкцию и модернизацию существующих  очистных сооружений;

- выполнить строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх- нормативным сроком эксплуатации;

- выполнить строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

Полигон твердых бытовых отходов расположен вне поселения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности города  выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями);

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для территорий индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки - БМК полной заводской готовности для производств и общественной застройки);

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

Существующая схема газоснабжения города сохраняется. Для газоснабжения новых промышленных производств предлагается  проложить магистральный газопровод среднего  давления с устройством у непосредственного ввода в предприятия газораспределительных пунктов для снижения давления.

Существующая схема электроснабжения города сохраняется. Дальнейшее строительство резервов электрических мощностей зависит от развития действующих, размещения и строительства новых производств.

Связь и информационное обеспечение.

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня предусматривает развитие связи в г. Петров Вал.

В г. Петров Вал  необходимо провести  замена аналогового оборудования 200 ( емк150№) на цифровую АТС Si-3000.

Выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри города.

Существующая инфраструктура сооружений связи в Г. Петров Вал в настоящее время позволяет предоставлять услуги высокоскоростного доступа к сети интернет.

Звуковое вещание жителей г. Петров Вал производится по однозвенной схеме от существующего РУС -4-мя распределительнысм фидерами 240 на опорах. При развитии города предполагается развитие и фидерных линий.

Генеральным планом на расчётный срок (2030 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети города на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса

Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи должно  осуществлятся за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе  и с привлечением бюджетных средств.

Необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения

2.2. Строительство транспортных объектов и сетей.

Основной задачей развития пассажирского автомобильного транспорта г. Петров Вал является дальнейшее улучшение существующего покрытия дорог, асфальтирование проездов и жилых улиц, повышение доступности и качества  транспортных услуг для населения района и обеспечение безопасности дорожного движения.

В развития транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов.  При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения.

Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания города со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными улицами и проездами. Ширина проезжих частей принята от 6 до 7м, проездов 4,5-5,5м, хозяйственные проезды 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием относительно общего количества составляет 68,5%. Необходимо довести удельный вес уровень автомобильных дорог с твердым покрытием до 100%

Основными мероприятиями улично-дорожной сети города являются реконструкция и асфальтирование существующих автомобильных дорог. Для основных улиц, связывающих жилые кварталы и главные улицы  предлагается,  использовать усовершенствованные виды покрытий:  цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами. Кроме того, для индивидуальных жилых домов необходимо выполнить  хозяйственные проезды со щебеночным покрытием.

Предполагается улучшить транспортное обеспечение населения и пешеходные связи путем строительства 2-х новых пешеходных переходов  через железнодорожные пути для обслуживания  северо-восточной и восточной части города. Пешеходный переход позволит жителям заполотновской части в максимально короткое время попасть в центральную часть города  к  объектам обслуживания и транспорта.

3. Мероприятия по сохранению природно-экологического равновесия территории

3.1. Охрана атмосферного воздуха

В целом для Камышинского района характерен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Тем не менее отмечаются локальные участки загрязнения, связанные с выбросами стационарных источников загрязнения Камышинско-Петровальского промузла.

Благополучное в целом состояние атмосферного воздуха объясняется, с одной стороны естественными особенностями атмосферной циркуляции, ее достаточно высокой самоочищающей способностью к рассеиванию различных примесей (ССА), низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). В сочетании с определенными  показателями метеоэлементов: низкой повторяемостью штилей и слабых ветров (менее 30%), редких застоев воздуха в течение ряда дней, достаточно высоким средним скоростям ветра  (до 5 м/с) и сравнительно высокой сумме осадков (> 400мм), часто ливневого характера, - оценка степени благоприятности территории по состоянию воздушного бассейна Камышинского района соответствует категории – «относительно благоприятная».

С другой стороны, чистота атмосферного воздуха объясняется отсутствием на обширной территории крупных промышленных предприятий (за исключением отдельных промышленных и транспортных узлов) и преобладанием сельского типа природопользования.

Естественные особенности циркуляции атмосферы являются потенциально благоприятным фоном для получения экологически чистой продукции сельского хозяйства, а также для рекреационного освоения территории.

В целом, учитывая благоприятные условия атмосферной циркуляции, и относительно слабую нагруженность территории крупными промышленными источниками загрязняющих местность гигиенически опасными выбросами, в настоящее время на подавляющей части района не требуется специальных опе ративных мероприятий по охране атмосферного воздуха, кроме соблюдения нормативных режимов.

3.2. Охрана водных ресурсов

Поверхностные воды. К основным поверхностным водным объектам Донского бассейна относится р. Иловля с ее лево- и правобережными притоками.

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод.

Основными факторами формирования гидрохимического режима водохранилища и рек района является химический состав поступающей воды из-за пределов района и области и процессы смешения их с водами, аккумулированы в водоемах района. Кроме того, на качество поверхностных вод значительное влияние оказывают сточные воды промышленных и сельскохозяйственных объектов. Значительная часть загрязняющих веществ поступает в водные объекты с неорганизованными сбросами и стоками с площадей водосбора. В гидрохимическом отношении  формирование их происходит в различных климатических условиях, характеризующихся  неоднородностью почв и механического состава пород, что обусловливает различную концентрацию растворенных веществ в воде, поступающих с водосборных площадей. Качество воды в р.Иловля  соответствует III классу – умеренно-загрязненная при колебаниях ИЗВ – 1,66-1,94. наблюдалось превышение ПДК по четырем ингредиентам: меди, фенолам, фосфатам, нефтепродуктам, соответственно, в 2,6; 4,6; 1,6 и 1,5 раз.

Качество воды соответствует категории рыбохозяйственного водоема по вышеперечисленным ингредиентам.

Подземные воды

Водоснабжение города в значительной степени базируется на использовании вод неоген-четвертичного  и альб-сеноманского  водоносных комплексов и горизонтов. Гидрогеологические условия района благоприятны для обеспечения населения. Основные водоносные горизонты заключены в неоген- четвертичных и меловых песчаных отложениях, имеющих высокие фильтрационные свойства (Кm=200-1100 м3/сут.)

3.3. Охрана почв

Фактором, наиболее чувствительно влияющим на состояние почв Камышинского района, является эрозия во всех ее проявлениях: от водной ускоренной линейной с образованием грандиозных, глубиной до 10м оврагов и густой сети промоин, волновой с разрушением  берегов водохранилища, плоскостной с потерей плодородного гумусового слоя и «обезглавливанием» почвенного профиля до ветровой (дефляция) с пыльными бурями, перевеванием песка на открытых междуречьях, с образованием песчано-бугристых ландшафтов.

Несмотря на обширную площадь распашки и широкое применение пестицидов, гербицидов и минеральных удобрений в 70-80 гг. прошлого века, по результатам обследования в почвах на большей части территории не обнаружено присутствие остаточных  количеств пестицидов. Средний уровень валового содержания тяжелых металлов в почве не превышает их фонового содержания.

Среди направлений охраны почв и сохранения их плодородия основными являются следующие:

- применение специальной почвозащитной технологии, позволяющей снизить влияние водной и ветровой эрозии. Основу ее составляет безотвальная обработка почв с сохранением на поверхности почвы и чистые пары;

- агролесомелиорация как наиболее доступный, экологичный и длительно действующий прием, приводящий у аккумуляции гумуса и  питательных элементов преимущественно в верхних горизонтах почв;

- ландшафтно-экологические системы земледелия, основанные на соответствии биологических требований культурных растений природным фактором агроландшафта;

- организация территории землепользования на основе контурно-полосной системы, наиболее эффективной в противоэрозионном отношении.

Охрану и рациональное использование почвенных ресурсов в Камышинском районе необходимо рассматривать в контексте «Целевой программы повышения плодородия почв Волгоградской области», которая предусматривает реализацию целого ряда мероприятий:

- Воспроизводство гумуса как главного фактора повышения плодородия почв;

- Устранение дефицита влаги за счет повышения культуры содержания чистых паров;

- Предотвращение и снижение эрозии почв;

- Мелиорацию  почв солонцового комплекса;

- Регулирование водного и солевого режима орошаемых почв с целью предотвращения вторичного засоления и заболачивания

Проектируемый баланс использования территорий города на перспективу

Таблица 15

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Площадь** (га) | Состав территорий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона, в том числе | 461,19 | 100 |
| 1.1. | - зона жилой застройки средней этажности | 45,06 | 10 |
| 1.2. | - зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 390,67 | 85 |
| 1.3. | - зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | 25,46 | 5 |
| 2. | Общественно деловая зона | 43,5 | 100 |
| 2.1. | - зона административно- делового назначения | 7,43 | 17 |
| 2.3. | - зона детских и учебно- образовательных учреждений | 16,15 | 37 |
| 2.4. | - зона объектов торгового назначения | 11,39 | 26 |
| 2.5. | - зона культурно- досугового назначения | 2,09 | 5 |
| 2.6. | - зона спортивного назначения | 2,82 | 7 |
| 2.7 | - зона здравоохранения | 3,62 | 8 |
| 3. | Производственно- коммунальная зона в том числе | 104,35 | 100 |
| 3.1. | - зона производственных объектов | 18,37 | 18 |
| 3.2. | - зона сельскохозяйственных объектов | 75,73 | 72 |
| 3.3. | - зона коммунально- складского назначения | 10,25 | 10 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 17,08 | 100 |
| 4.1. | - энергообеспечения | 5,9 | 35 |
| 4.2. | - водоснабжения и очистки стоков | 11,18 | 65 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры в том числе | 247,05 | 100 |
| 5.1. | - зона внешнего транспорта ( РЖД) | 23,6 | 10 |
| 4.2. | - зона городского транспорта и улично- дорожной сети | 219,70 | 89 |
| 4.3. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 3,75 | 1 |
| 6. | Рекреационная зона, в том числе | 29,89 | 100 |
| 6.1. | - зона мест общего пользования | 23,20 | 78 |
| 6.2. | - зона городских природных территорий | 6,69 | 22 |
| 7. | Зона сельско-хозяйственного использования, в том числе | 443,07 | 100 |
| 7.1. | - зона сельскохозяйственных угодий | 443,07 | 100 |
| 8. | Зоны специального назначения, в том числе | 174,76 | 100 |
| 8.1. | - зона ритуального значения | 25,34 | 15 |
| 8.2. | - зоны специального назначения | 149,42 | 85,51 |
| 9. | Зона военных объектов и режимных территорий | - |  |
| 9.1. | - зона военного объекта | - |  |
| 10. | Зона акваторий | 5,48 |  |
| 7.1.. | - городской акватории | 5,48 |  |
|  | Всего в границах города на 2011 год | 1526,36 |  |

1.  Основные технико- экономические показатели Генерального плана г. Петров Вал

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Ед изм | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 1584,45 | 1526,36 |
| 2. | Общая площадь земель в границах застройки , в том числе | га |  |  |
| 1. | Жилая зона, в том числе | га | 369,08 | 461,19 |
| 1.1. | - зона жилой застройки средней этажности | га | 40,03 | 45,06 |
| 1.2. | - зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 298,82 | 390,67 |
| 1.3. | - зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | 25,47 | 25,47 |
|  | иные зоны( свободные от застройки) | га | 4,76 | - |
| 2. | Общественно деловая зона | га | 36,95 | 43,50 |
| 2.1. | - зона административно- делового назначения | га | 7,43 | 7,43 |
| 2.3. | - зона детских и учебно- образовательных учреждений | га | 14,39 | 16,15 |
| 2.4. | - зона объектов торгового назначения | га | 8,28 | 11,39 |
| 2.5. | - зона культурно- досугового назначения | га | 0,65 | 2,09 |
| 2.6. | - зона спортивного назначения | га | 2,64 | 2,82 |
| 2.7 | - зона здравоохранения | га | 3,66 | 3,66 |
| 3. | Производственно- коммунальная зона в том числе | га | 70,50 | 104,35 |
| 3.1. | - зона производственных объектов | га | 18,50 | 18,37 |
| 3.2. | - зона сельскохозяйственных объектов | га | 41,88 | 75,73 |
| 3.3. | - зона коммунально- складского назначения | га | 10,25 | 10,25 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 17,08 | 17,08 |
| 4.1. | - энергообеспечения | га | 5,9 | 5,9 |
| 4.2. | - водоснабжения и очистки стоков | га | 11,18 | 11,18 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры в том числе | га | 226,67 | 247,05 |
| 5.1. | - зона внешнего транспорта (РЖД) | га | 23,6 | 23,6 |
| 5.2. | - зона городского транспорта и улично- дорожной сети | га | 203,07 | 219,7 |
| 5.3. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,75 | 3,75 |
| 6. | Рекреационная зона, в том числе | га | 10,35 | 29,89 |
| 6.1. | - зона мест общего пользования | га | 4,62 | 6,69 |
| 6.2. | - зона городских природных территорий | га | 5,73 | 23,20 |
| 7. | Зона сельско-хозяйственного использования, в том числе | га | 746,22 | 443,06 |
| 7.1. | - зона сельскохозяйственных угодий | га | 620,76 | 443,06 |
| 7.2. | - иные зоны | га | 125,46 | - |
| 8. | Зоны специального назначения, в том числе | га | 95,66 | 174,76 |
| 8.1. | - зона ритуального значения | га | 25,34 | 25,34 |
| 8.2. | - зоны специального назначения | га | 70,32 | 149,42 |
| 9. | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 0,99 | - |
| 9.1. | - зона военного объекта | га | 0,99 | - |
| 10. | Зона акваторий | га | 5,48 | 5,48 |
| 7.1. | - городской акватории | га | 5,48 | 5,48 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 13349 | 16000 |
| 2 | Плотность населения | чел/ га | 31,48 | 25,2 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/ чел | 19,2 | 20,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | м2 | 256730 | 320000 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 2.1. | среднеэтажная секционная застройка | м2 | 101800 | 111980 |
| 2.2 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 154930 | 208020 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства( с учетом сноса) | м2 | - | 66420 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 3.1 | среднеэтажная секционная застройка | м2 | - | 10280 |
| 3.2 | индивидуальная жилая застройка | м2 |  | 54240 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | м2 | - | 5700 |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 256730 | 251030 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 5.1. | среднеэтажная секционная застройка | м2 | 101800 | 101800 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м2 | 154930 | 149230 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВЛОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно- образовательного назначения | мест | 2260 | 2260 |
| 2. | объекты здравоохранения - поликлиника больница - аптека - станция скорой помощи | пос / смену коек объект объект | 312 90 2 1 | 312 251 2 1 |
| 3. | объекты социального обеспечения | мест | 560 |  |
| 4. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | объект | 6 | 8 |
| 5. | объекты культурно- досугового назначения | объект | 2 | 3 |
| 6 | объекты общественного питания | мест | 265 | 640 |
| 7. | организации и учреждения управления | чел | 20 | 20 |
| 8. | объекты бытового обслуживания | р. мест | 20 | 144 |
| 9. | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 10. | объекты специального назначения |  | - | - |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяженность улиц и дорог с твердым покрытием в том числе |  | 90,00 | 111 |
| 1.1. | Протяженность дорог общего пользования | км | 64,60 | 85,00 |
| 1.2. | автомобильной дороги общего пользованиия до центра муниципального образования | км | 26,00 | 26,00 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 2. | Водопотребление | м3/сут | 6898,23 | 8332,34 |
| 3.1. | производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 10000,0 | 10000,0 |
| 3.2 | среднесуточное водопотребление на1 чел | м3/сут | 0,52 | 0,52 |
| 4. | протяженность сетей водоснабжения | км |  |  |
| 5. | общее поступление сточных вод | м3/сут | 6898,23 | 8332,34 |
| 6. | производительность очистных сооружений |  |  |  |
| 6.1. | протяженность сетей канализации | км | 22,497 | 55,00 |
| 7 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч/ год | 26,698 | 32,698 |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/ год | 2000 | 2000 |
| 7.3. | протяженность сетей | км | 46,152 | 65,00 |
| 8. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | потребление тепла |  |  |  |
| 8.2. | протяженность сетей | км | 9,833 | 15,00 |
| 9. | Газоснабжение |  |  |  |
| 9.1. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 100 | 100 |
| 9.2. | потребление газа | млн. куб/год | 18474 | 24416 |
| 9.2. | протяженность сетей | км | - | - |
| 10. | Связь |  | - |  |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абон. | 536 | 700 |
|  | сотовая связь | абон | 3650 | 3900 |