АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» декабря 2020 г.                        	                                                     № 246 - п

«О внесении изменений в Постановление

Администрации городского поселения Петров Вал

№ 109-п от 28.07.2014г. «Об утверждении

схем водоснабжения и водоотведения

городского поселения Петров Вал Камышинского

муниципального района Волгоградской области»»

# В соответствии со ст. 6, ст. 38  Федерального закона от 07.12.2011 г.  № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п.4, 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Петров Вал в сети Интернет по адресу: admpwal.ru в течение 15 дней со дня принятия.

И. о. главы городского поселения

Петров Вал                                                      		   В. В. Карпов

Утверждена

Постановлением Администрации городского поселения

Петров Вал  от 28.12.2020 № 246-п

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# СОДЕРЖАНИЕ

I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения……….3

1. Общие положения……………………………………………………………………………3

2. Структура водоснабжения……………………………………………………………………4

3. Эксплуатационные зоны……………………………………………………………………..4

4. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………………………5

4.1 Технологические зоны…………………………………………………………………….5

# 4.1.1 Подземный источник - Групповой водозабор «Средняя Камышинка»………........5

# 4.1.2. Поверхностный источник - река Иловля…………………………………………….6

4.2. Зоны санитарной охраны системы  водоснабжения……………………………….........7

4.2.1.  Водозаборные  сооружения…………………………………………………………..7

4.2.2  Водоводы………………………………………………………………………………12

4.3. Зоны централизованного водоснабжения……………………………………………….12

4.4. Зоны нецентрализованного водоснабжения……………………………………….........13

5. Описание существующих сооружений очистки воды……………………………………...13

6. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций централизованной системы водоснабжения и оценка энергоэффективности подачи воды……14

7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

централизованной системы водоснабжения…………………………………………………...15

8. Описание существующих технических и технологических проблем,

возникающих при водоснабжении г.п. Петров Вал…………………………………………...18

II. Основные направления развития централизованной системы водоснабжения городского поселения Петров Вал……………………………………………………………….19

III. Баланс водоснабжения………………………………………………………………………..19

# 1. Учет объема забора воды……………………………………………………………………..19

2. Реализация холодной воды по группам абонентов…………………………………………20

3. Коммерческого учета холодной воды и планы по установке приборов учета…………...21

IV. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………………………..22

I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1. Общие положения.

Городское поселение Петров Вал - небольшой город Камышинского района, находится в 26 км от районного центра г. Камышина и в 185 км от Волгограда, с численностью населения  около 14 тыс. человек. Общая площадь земель поселения – 2 938 га, в том числе в границах населенных пунктов – 349 га.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 05.03.2005 г. № 1022-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Камышинского района и муниципальных образований в его составе» в состав городского поселения Петров Вал входят город Петров Вал, поселок Авиловский, с административным центром – город Петров Вал. Населенный пункт расположен на берегу реки Иловля, на 14 км северо-западнее Камышина.

Кроме того, недалеко от г.п. Петров Вал располагаются небольшие сельские поселения:

- село Лебяжье, площадью около 100 га, в 7 км выше водозаборных сооружений на правом берегу Иловли, на расстоянии около 150 м. от уреза воды, протяженностью вдоль нее около 2-х км. Между селом и рекой расположены сады и огороды, доходящие до самой реки.

- хутор Кукушкино, площадью около 30 га, на левом берегу Иловли в 4 км выше водозаборных сооружений и тянется вдоль нее на протяжении 600 м на расстоянии около 100 м от реки. Между хутором и рекой имеются сады и огороды.

- село Барановка расположено примерно в 2-х км от устья реки Мокрая Ольховка – правого притока реки  Иловля, и другие населенные пункты.

Существенное влияние на текущее состояние объектов ВКХ оказывает такой показатель, как плотность населения, который определяет протяженность сетей в расчете на жителя. В соответствии с динамической зависимостью протяженности сетей от плотности населения, удельная протяженность сетей в г. п. Петров Вал должна соответствовать среднероссийской  (городская местность).

На территории городского поселения Петров Вал преобладают дома частного сектора, а также многоэтажные жилые дома (до 5 этажей), доля которых составила в целом по  поселению около 22 %. По состоянию на 01.01.2009 г. жилищный фонд городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района составил 152, 9 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя города приходится 18, 5 кв. метров.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города. Жилищный фонд городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района сосредоточен в жилых районах,

2. Структура водоснабжения

Водоснабжение городского поселения Петров Вал  представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих забор и транспортировку природных вод  транспортировку питьевой воды  потребителям в жилую застройку и  на предприятия городского поселения.

В системе водоснабжения, обеспечивающей хозяйственно-питьевое водопотребление населения, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных предприятий, пожаротушение.

Источниками водоснабжения города являются:

- поверхностный водозабор на реке Иловля  (насосная станция  «Береговая»),

- подземный групповой  водозабор из пяти артезианских скважин (насосная станция «Средняя Камышинка»

Комплекс инженерных сооружений водоснабжения города состоит из:

- водозаборных сооружений (поверхностного и подземного источников), общей производительностью около 7 тыс. м3/сут;

- насосной станции 2-го подъема , производительностью   4,4 тыс. м3/сут;

- насосной станции 3-го подъема, производительностью  4,4 тыс. м3/сут;

-.накопительных резервуаров, общим объемом 5,5 тыс. м3;

- магистральных водоводов и разводящей водопроводной сети, общей протяженностью около 73 км.

Установленные мощности систем водоснабжения обеспечивают потребность в воде предприятия и населения г. Петров Вал.

3. Эксплуатационные зоны

Сложившаяся застройка города представлена многоэтажными многоквартирными жилыми домами, малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

Западная застройка старой части  города расположена за железнодорожным полотном и южная застройка представлена частными домами. Кварталы многоэтажной застройки  построены по улицам Ленина, проспект Пионеров, 30лет Победы, Р-Зорге, 1-ый Микрорайон, ул. Терешковой, пер. К-Маркса, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул. Крупской, ул. Гагарина, ул. Шевченко, ул. Пионерская. Жилые 2-5 этажные дома в районе ул. Ленина и пр. Пионеров, имеют  большой процент износа.

Так как в хозяйственном ведении МУП «ВКХ Городского поселения Петров Вал» (далее МУП «ВКХ») находятся все элементы системы водоснабжения, начиная от насосных станций первого подъема, магистральных водоводов, разводящих сетей, и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона  ответственности  МУП «ВКХ» распространяется  на  весь комплекс системы водоснабжения городского поселения Петров Вал.

Охват населения города централизованными услугами водоснабжения в настоящее время составляет 80%.

3.1 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Основная часть (около 80%) г. Петров Вал охвачена системой централизованного водоснабжения. Часть населения (около 20 %) не подключены к централизованной системе водоснабжения ввиду отсутствия централизованной системы водоснабжения, а также по причине того, что отдельные граждане-владельцы индивидуальных жилых домов, расположенных в разных районах поселения, не желают или в силу каких-либо социальных причин не имеют возможности подключения к магистральным водопроводным сетям.

4. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

4.1 Технологические зоны .

На территории городского поселения Петров Вал находится одна технологическая зона централизованного водоснабжения. Водоснабжение всего города осуществляется от двух водозаборных сооружений:

- Поверхностный водозабор из реки Иловля, насосная станция «Береговая», расположенный в в 0,5 км от с. Барановка

- групповой водозабор из артезианских скважин на юго-восточной окраине села Средняя Камышинка

# 4.1.1 Подземный источник - Групповой водозабор «Средняя Камышинка».

Групповой водозабор из 5 артезианских скважин расположен на юго-восточной окраине с. Средняя Камышинка. Зона санитарной охраны имеется согласно проекта и огорожена. Глубина скважин от 325 до 350 метров, производительность от 40-60 м3/час Скважины работают поочередно. В случае повышенного разбора воды вводится в работу резервная. Все скважины закольцованы в общую водопроводную сеть. Вода из скважин подаётся погружными насосами марки ЭЦВ (первый подъем) в 2 резервуара по 250 м3 каждый. Резервуары находятся на территории подземного водозабора, из которых вода насосной станцией 2 подъёма перекачивается на станцию 3 подъёма, находящуюся на окраине села Грязнуха, насосами 2 Д-315-71А,1 Д-200/50Б (один из которых рабочий, два резервных).

Станция 3 подъёма оборудована согласно проекта двумя резервуарами объёмом 2000 м3. и 3000 м3., один из которых является рабочим, другой резервным. Из резервуаров вода подаётся в распределительную сеть насосами Д-315-71А и Д-315-50,один из которых рабочий, а один резервный.

Сеть подземного водозабора закольцована с сетью поверхностного водозабора (насосная станция «Береговая»).

Централизованной системой водоснабжения обслуживаются 10 тыс. человек (усреднённая численность потребителей).

Водопотребление составляет от 130 л. до 320 л. на человека в сутки, с учётом осуществления водоснабжения для хозяйственно-бытовых и производственных нужд индивидуальных предпринимателей (ок. 60 абонентов) и предприятий г. Петров Вал (станция Петров Вал, котельная № 1 участка тепловодоснабжения Приволжской железной дороги, МУП ЖКХ Камышинского района, котельные №№ 2,3, Эксплуатационное локомотивное депо, ЭЧ-6, РЦСУ-8, ШЧ-8, ДТВ, НГЧ-2, ПТО, ОАО РТП «Камышинское») и другие.

Также осуществляется водоснабжение объектов социальной сферы: Администрация городского поселения, Благоустройство и озеленение, библиотека, районный Дом культуры, «Детская школа искусств», ДОД ДЮСШ Камышинского р-на, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ №56, МДОУ д/с № 72, МДОУ д/с № 23, МДОУ д/с «Теремок», МДОУ д/с «Колосок», пожарная часть ОГПС-9, детская поликлиника, МУЗ «Камышинская районная СМП», узловая больница.

# 4.1.2. Поверхностный источник - река Иловля.

Поверхностный водозабор из реки Иловля осуществляется насосной станцией «Береговая», расположенной  на левом берегу р. Иловля, в 0,5 км северо-восточнее села Барановка.

Водозабор из реки Иловля осуществляется: в летний период круглосуточно, в зимний - в дневное время суток при максимальном разборе воды. Подача воды регулируется частотным регулятором  в зависимости от давления в разводящей сети. Во время весеннего паводка забор воды из водоёма не осуществляется.

Насосная станция оснащена двумя центробежными насосами Д-315-71А, установленными в здании насосной станции, один из которых находится в работе, а второй - в резерве.

Вода из реки Иловля в насосную станцию поступает:

по 1 самотечной линии (D=159 мм) в водоприёмный колодец.

по 2 всасывающим линиям (D=219 мм).

Для защиты молоди рыб от попадания в водозаборные сооружения на всасывающих линиях установлены  рыбозащитные оголовки.

Насосная станция «Береговая» 1-го подъёма совмещена с блоком очистных сооружений, состоящим из станции обеззараживания и полимербетонных фильтров. Забранная речная вода подается в напорный трубопровод, где обеззараживается гипохлоритом натрия, подаваемым насосом-дозатором. Далее проходит через полимербетонные фильтры. Время контакта с гипохлоритом натрия 30 минут, а затем подается в разводящую сеть г. Петров Вал.

Контроль за дозировкой рабочего раствора и остаточным хлором в подающей вдопроводной сети ведет дежурный машинист насосной станции каждый час. С данного водозабора обслуживаются ряд предприятий г. Петров Вал, частные предприниматели, социальные объекты (соц. приют, МДОУ д/с № 121) и порядка 2 тыс. человек населения. Водопотребление составляет от 50 л до 90 л. в сутки на человека.

4.2. Зоны санитарной охраны системы  водоснабжения

Охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения и истощения, а систем питьевого водоснабжения от повреждения является обязательным условием обеспечения надлежащего качества питьевой воды и достигается выполнением санитарных, экологических и иных требований и мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения поверхностных и подземных водных объектов, а также созданием зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, соблюдением режима, предусмотренного для этих зон.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ-Первым зам. Министра здравоохранения РФ 26.02.2002 г. и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4.2.1.  Водозаборные  сооружения.

# 1) Поверхностный водозабор:

Поверхностный водозабор из реки Иловля имеет землеотвод с вынесенной местностью, согласно проекта, в виде ограждения из колючей проволоки и обваловки, зоной строгого режима (1 пояс ЗСО) общей площадью 5,98 га, включая площадь акватории 0,42 га.

Территория благоустроена с наличием существующих площадок и дорог с щебеночным покрытием.

Санитарное состояние существующих зданий, сооружений ВОС, территории прилегающей к ВОС, существующему водозабору удовлетворительное.

Согласно проекта ЗСО предусмотрены мероприятия по обустройству территории прилегающей к зданиям и сооружениям водозабора и очистных сооружений в соответствии с требованиями п. 10.8-10.11 СНиП 2.04.02-84.

Защита водозабора в пределах ЗСО реализуется в первую очередь с помощью системы ограничений и запрещений некоторых видов хозяйственной деятельности и использования территорий; при необходимости проводятся технические мероприятия - вынос существующих зданий и коммуникаций, устройство канализации, очистных сооружений.

# Первый пояс ЗСО водозаборных сооружений и насосной станции I подъема.

Первый пояс ЗСО создается для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения водозаборного или водопроводного сооружения. В этот пояс входит территория расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений и т.д.

Первый пояс ЗСО - зона строгого режима. Согласно п. 2.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее:

для водотоков (реки, каналы): вверх по течению - не менее 200 м; вниз по течению - не менее 100 м;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени;

В пределах I пояса зоны санитарной охраны предусматривается только размещение насосной станции I подъема, относящейся к водозаборным сооружениям и не являющаяся источником загрязнения. Другие здания и сооружения, не относящиеся к водозаборным сооружениям, и представляющие опасность загрязнения поверхностных вод в границах I пояса ЗСО отсутствуют.

Первый пояс ЗСО водопроводных очистных сооружений. Первый пояс ЗСО - зона строгого режима. Согласно п. 2.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее:

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

На территории I пояса, имеются: насосная станция I подъема, совмещенная с фильтровальной станцией, т.е. объекты, относящиеся к оборудованию водопроводных очистных сооружений и не являющиеся источником загрязнения очищенной воды, подаваемой в разводящую сеть на хозяйственно-питьевые нужды производств и поселка.

Таким образом, в границах ограждения (общей площадью 5,98 га, включая площадь акватории 0,42 га) водопроводных очистных сооружений объекты, представляющие угрозу загрязнения очищенных вод и грунтов, отсутствуют.

# Второй и третий пояс ЗСО.

Границы второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать:

- вверх по течению, включая притоки, - исходя из скорости течения воды, усредненной по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95 % обеспеченности не менее 3 сут для Ш климатического района;

# L=(0,1 * 3*24*3600)/1000=25,9 км.

- вниз по течению - не менее 250 м;

боковые границы - на расстоянии от уреза воды при летне-осенней межени - при равнинном рельефе - 500 м.

Границы третьего пояса зоны водотока надлежит устанавливать:

- вверх и вниз по течению водотока или во все стороны по акватории водоема такими же, как для второго пояса;

- боковые границы — по водоразделу 3 км от водотока или водоема.

В границах III пояса ЗСО водоема отсутствуют источники химического загрязнения.

Вывод:

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

На территории I пояса, имеются: насосная станция I подъема, совмещенная с фильтровальной станцией, т.е. объекты, относящиеся к оборудованию водопроводных очистных сооружений и не являющиеся источником загрязнения очищенной воды, подаваемой в разводящую сеть на хозяйственно-питьевые нужды производств и поселка.

Таким образом, в границах ограждения (общей площадью 5,98 га, включая площадь акватории 0,42 га) водопроводных очистных сооружений объекты, представляющие угрозу загрязнения очищенных вод и грунтов, отсутствуют.

Границы второго пояса ЗСО водозаборных сооружений и насосной станции I подъема принимается на расстоянии:

- вверх по течению, включая притоки - 25,9 км;

- вниз по течению - не менее 250 м;

- боковые границы - на расстоянии от уреза воды при летне-осенней межени - при равнинном рельефе -a 500 м.

Границы третьего пояса ЗСО водозаборных сооружений и насосной станции I подъема принимается на расстоянии:

-	вверх и вниз по течению водотока или во все стороны по акватории водоема такими же, как для второго пояса;

-	боковые границы - по водоразделу 3 км от водотока или водоема.

# 2) Подземный водозабор

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

# I пояс зоны санитарной охраны

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает местность, где скважинами на поверхность выводятся подземные воды.

Учитывая гидрогеологические условия участка (водоносный горизонт залегает на большой глубине 300-325 м, перекрыт несколькими глинистыми  пластами мощностью до 180 м, отсутствует связь с поверхностными водами), радиус первого пояса ЗСО (ЗСО строгого режима) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 должен быть не менее 30м. Первый пояс ЗСО вокруг всех скважин создан, имеется ограждение - колючая проволока с железобетонными столбами по всему периметру. По границе ЗСО строгого режима выставлены опознавательные знаки с надписями о запрещении входа посторонним лицам. Требования к содержанию первого пояса ЗСО соблюдаются (отсутствуют жилые и хозяйственно-бытовые здания, поверхностный сток направлен от скважин,  дорожки к скважинам имеют твердое покрытие).

На ситуационном плане с проектируемыми границами ЗСО (рис. 11) показаны границы строгого режима (1 пояс ЗСО) радиусом 30 м и границы 2 пояса ЗСО.

# II пояс зоны санитарной охраны

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Для подземных вод, защищенных от поверхностного загрязнения, этот период составляет Тм=100 суток. Расчет выполняется по формуле:

; где:

RII - радиус зоны санитарной охраны второго пояса, м;

Q - дебит эксплуатационной скважины. Общая потребность водозабора согласно  лицензии составляет 2785,4 м3/сут, нагрузка на каждую скважину- 2785,4:5=557,08 м3/сут;

Tм – время продвижения химического загрязнения, 100 сут;

Н – вскрытая эффективная мощность водоносного горизонта, равная 25м;

n0 - активная пористость водовмещающих песков, по справочным данным 0,15;

м

Рис. 1. Ситуационный план с проектируемыми границами ЗСО первого и второго поясов

III пояс зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается равным расчетному сроку эксплуатации водозабора (25 лет или 9125 суток).

м

На ситуационном плане с проектируемыми границами ЗСО (рис. 12) показаны границы 3 пояса ЗСО (зона ограничений) радиусом 657 м вокруг каждой скважины. На плане  (рис.12 ) граница ЗСО 3 пояса представлена как обобщенный контур.

# Рис. 2. План третьего пояса ЗСО

4.2.2  Водоводы.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, принимается от крайних водоводов в соответствии СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от их диаметра и структуры грунта. При прокладке водоводов по застроенной территории, ширина санитарно-защитной полосы  уменьшается по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

4.3. Зоны централизованного водоснабжения.

Исходя из того, что «централизованная система холодного водоснабжения» - это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам, в г. п. Петров Вал единая зона централизованного водоснабжения, охватывающая 80 % населения  города.

4.4. Зоны нецентрализованного водоснабжения.

«Нецентрализованная система водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. Исходя из определения, зоны нецентрализованного водоснабжения в г. п. Петров Вал, не охватывает централизованное водоснабжение по    нижеперечисленным  районам:

- улица и переулок Балашовский, улица Садовая, Речная,  улица и переулок Совхозный, улица Коммунистическая, улица и переулок  Валы, улица Красная.

5. Описание существующих сооружений очистки воды.

Так как одним из источников водоснабжения г.п. Петров Вал является река Иловля, и качество воды в источнике не соответствует показателям хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода поверхностного источника подвергается очистке и обеззараживанию.

Насосная станция «Береговая» 1-го подъёма совмещена с блоком очистных сооружений, производительностью 4000 м3/сутки. Забранная речная вода подается в напорный трубопровод, где обеззараживается гипохлоритом натрия, подаваемым насосом-дозатором. Далее проходит через полимербетонные фильтры. Время контакта с гипохлоритом натрия 30 минут, а затем подается в распределительную сеть г. Петров Вал. Протяженность сети по факту от поверхностного водозабора - 30 км. Количество водоразборных колонок – 33, станций подкачки и водонапорных башен нет.

Хлораторная  состоит из двух помещений: помещение расходных баков – 2 бака емкостью 0,5 м3 и склада.

Контроль за дозировкой рабочего раствора и остаточным хлором в подающей водопроводной сети ведется дежурный персоналом насосной станции ежечасно. В качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия, потребность в котором составляет около 50 л/сутки. Складское помещение оборудовано принудительной вентиляцией.

Контроль качества питьевой воды.

Контроль за качеством питьевой воды осуществляется согласно программе производственного контроля утвержденной в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине силами аккредитованной  лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах по договору, а также:

- Федеральному закону  от 30.03.1999 №52.«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение санитарно-противоэпи-демиологических (профилактических) мероприятий».

6. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций централизованной системы водоснабжения и оценка энергоэффективности подачи воды.

Насосные станции систем водоснабжения представляют собой комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий подачу воды  в соответствии с нуждами потребителя.  В городе функционируют насосная станция  «Береговая»,  магистральные  и разводящие водоводы  от нее - год строительства 1949-1952гг.,  насосная станция  «Средняя Камышинка», перекачивающей станции 3 подъема «Грязнуха», магистральных и разводящих водоводов от нее- год строительства подземного водозабора   1976-1978 гг.

Для обеспечения нормального режима подачи воды потребителям, установлены насосные станции  I-го – II-го - III- го подъема, обеспечивающие необходимый напор для водоснабжения городского поселения Петров Вал.

Уровень суточной неравномерности водопотребления абонентами требует использования системы автоматического контроля и управления технологическим процессом подачи воды потребителю. В насосных станциях 1-го 2-го и 3-го подъема установлены частотные преобразователи.

Таблица 1.

Характеристика водоподъемного оборудования насосных станций

| Насосная станция | Преобразователь частоты | Насосный агрегат | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-го подъёма «Береговая» | АТ 04 -090 АТ 04 -090 | 1Д 315-71 А 1Д 315-71 А ЭЦВ 10-165-70 | 2003 2003 |
| 2-го подъёма «Средняя Камышинка» | АТ 04 -090 АТ 04 -055 | 1Д 315-71 А 1Д 200-50 Б 1Д 200-45 Б | 2003 2003 |
| 3-го подъёма «Грязнуха» | АТО04 -090 АТ 04 -090 АТ 04 -055 | 1Д 315-71 А 1Д 315-71 А 1Д 200-70 | 2003 2003 2003 |

Таблица 2.

Характеристика насосного оборудования водопроводных насосных станций.

| Наименование | Количество, марка насосного оборудования | Среднее потребление электроэнергии, кВт ч/год |
| --- | --- | --- |
| насосная станция 1-го подъёма «Береговая» | 1Д 315-71 А - мощность – 90 кВт 1Д 315-71 А - мощность – 90 кВт ЭЦВ 10-165-70 - мощность – 45 кВт | 2009 –253260 2010 –289643 2011-276650 2012-301095,1 2013- 168717 |
| Групповой водозабор «Средняя Камышинка» 1-й подъем (скважины) | ЭЦВ 8-40-90 - мощность – 17 кВт (9 скв) ЭЦВ 8-40-90 - мощность – 17 кВт (4 скв) ЭЦВ 8-40-90 - мощность – 17 кВт (7 скв) ЭЦВ 8-40-120 - мощность– 27 кВт (2 скв) ЭЦВ 8-40-125 - мощность– 27 кВт (6 скв) | 2009 –707005 2010 – 656550 2011-630336 2012-581276 2013-555524 |
| насосная станция 2-го подъёма «Средняя Камышинка» | 1Д 200-50 Б - мощность – 45 кВт 1Д 200-45 Б - мощность – 55 кВт 1Д 315-71 А - мощность – 90 кВт |  |
| насосная станция 3-го подъёма «Грязнуха» | 1Д 315-71 А - мощность – 90 кВт 1Д 315-71 А - мощность – 90 кВт 1Д 200-70 - мощность – 55 кВт | 2009 –247738 2010 – 245205 2011-274880 2012-266436,6 2013-280527 |

7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения.

Водопроводные сети города проложены из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром 50-400 мм.

Структура трубопроводов «МУП  «ВКХ г.п. Петров Вал»

-      полиэтиленовые трубы – 20 %

-      стальные трубы – 60%

-      чугунные трубы – 15%

-       асбестоцементные трубы – 5%

Характеристика водопроводных сетей   г.п. Петров  Вал  обслуживаемых  МУП ВКХ

Таблица 3

| № п/п | Наименование улиц | Диаметр сети | протяжённость | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водовод от н/станции «Средняя Камышинка» до н/станции «Грязнуха» | 400 | 3415,0 | Сталь |
|  | Магистральный трубопровод от от н/станции «Грязнуха» по Ул. Шевченко, Кооперативная - пересечение ул. Гагарина | 200,400 | 3379,2 | Сталь |
| 1 | Ул. Шевченко | 50,100 | 932,1 | Сталь,чугун |
| 2 | Ул. Феоктистова | 100 | 268,1 | ПХВ |
| 3 | Ул. Леонова | 100,150 | 514,2 | ПХВ,чуг |
| 4 | Пер. Шевченко | 100 | 255,7 | ПХВ |
| 5 | Ул. Терешковой | 100 | 438,6 | Чуг |
| 6 | Ул. Камышинская | 100 | 393,6 | Чуг |
| 7 | Ул. Комсомольская | 100 | 484,8 | Чуг |
| 8 | Ул. Суворова | 100 | 408,3 | Чуг |
| 9 | Ул. Школьная | 100 | 683,3 | Ст, чуг |
| 10 | Пер. Школьный | 50 | 114,5 | Ст |
| 11 | 30 лет Победы | 50,80,100,150 | 438,6 | Ст, чуг |
| 12 | Пер.Кооперативный | 40 | 126,3 | Ст |
| 13 | 1 Мая | 50,100,200 | 582,7 | Ст |
| 14 | Ул. Кооперативная | 50,100 | 749,4 | Ст,чуг |
| 15 | Ул. Лебяжинская | 200 | 692,5 | Чуг |
|  |  | ИТОГО: | 10461,9 |  |
|  | Магистральный трубопровод по ул. 30 лет Победы-пр. Пионеров-Р-Зорге, 1Мкр-ул. Ленина | 150,200 | 2670,7 | Ст |
| 16 | Пр. Пионеров | 50,100 | 418,3 | ст, чуг |
| 17 | Пер. Школьный | 80,100 | 409,2 | Ст, чуг |
| 18 | 30 Лет Победы | 50,100 | 782,5 | ПХВ, ст,чуг |
| 19 | Ул. Внукова | 100 | 534,6 | ПХВ |
| 20 | Ул. Парковая | 100 | 468,8 | ПХВ |
| 21 | Ул. Р-Зорге | 80,100 | 803,7 | Чуг |
| 22 | 1 Мкр. | 100 | 500,5 | Чуг |
| 23 | Ул. Ленина, | 50,100 | 740,8 | Чуг, ПХВ |
|  |  | ИТОГО: | 7329,1 |  |
|  | Магистральный трубопровод по ул. Гагарина – ул. Ленина | 200,250 | 3082,4 | Сталь |
| 25 | Ул. Ленина | 25,50,80,100,150 | 1939,0 | Сталь,чуг,ПХВ |
| 26 | Ул. Саратовская | 100 | 612,3 | Асбест, ПХВ |
| 27 | Пер. Дзержинского | 80 | 625,7 | Ст |
| 28 | Ул. Гагарина | 32,100,150 | 896,0 | ст,чуг |
| 29 | Пер. Безымянный | 100,150 | 925,9 | ст,чуг |
| 30 | Пер. Титова | 50,100 | 309,7 | Ст |
| 31 | Ул. Кооперативная | 100 | 109,9 | Чуг |
| 32 | Ул. Крупской | 50,100 | 283,9 | Чуг, сталь |
| 33 | На РЭС | 100 | 674,7 | Чуг |
| 34 | Ул. Дзержинского | 100 | 150 | 1102,7 |
| 35 | Ул. Чернышевского | 100 | 114,1 | ПХВ |
| 36 | Ул. Гоголя | 100 | 172,6 | ПХВ |
| 37 | Ул. Достоевского | 100 | 273,8 | ПХВ |
| 38 | Ул. М-Горького | 80,100 | 390,2 | ПХВ, ст |
| 39 | Ул. Лермонтова | 50 | 339,5 | ПХВ, ст |
| 40 | Ул. Орджоникидзе | 80,100 | 418,3 | Ст |
|  |  | ИТОГО: | 12270,7 |  |
|  | Магистральный трубопровод по ул. Калинина, Чапаева, Подстанция 220 | 200 | 774,2 | Ст |
| 41 | Ул. Строителей | 100 | 478,7 | Чуг |
| 42 | Ул. 40 лет Победы | 50,100 | 770,2 | ст,ПХВ |
| 43 | Ул. Калинина | 100 | 755,7 | ст, ПХВ |
| 44 | Ул. Чапаева | 40,50,80,100,200 | 519,2 | ст,чуг |
| 45 | Ул. Подстанция 220 | 40,80,100,200 | 842,6 | ст,чуг |
|  |  | ИТОГО: | 4140,6 |  |
|  | Магистральн. Трубопровод по ул. Советская, Октябрьская, ДЕПО, н/станция «Береговая» | 150,200,300,500 | 4075,4 | ст, чуг |
| 46 | Территория ДЕПО | 50,80 | 412,6 | Чуг, ст |
| 47 | БОС | 32 | 759,3 | ПЭ |
| 48 | Ул. Фрунзе | 150 | 506,5 | Чуг |
| 49 | Ул. Советская | 110 | 456,5 | ПЭ |
| 50 | Ул. Жданова | 63,100 | 231,8 | ПЭ |
| 51 | Ул. Пушкина | 63 | 215,7 | ПЭ |
| 52 | Ул. Кутузова | 50,80,100 | 453,6 | ст,чуг |
| 53 | Ул. Тургенева | 100 | 648,6 | Асб |
| 54 | Ул. Кирова | 100,150 | 621,3 | Чуг |
| 55 | Ул. Октябрьская | 50630100,150 | 596,0 | Чуг,ПХВ,ПЭ |
| 56 | Ул. Некрасова | 100 | 859,5 | Чуг,ПХВ, |
| 57 | Ул. Телеграфная | 100 | 608,0 | Чуг |
| 58 | Ул. Зелёная | 80 | 104,3 | Ст |
| 59 | Пер. Тоннельный | 50,100,150 | 942,8 | Чуг,ст,ПХВ |
| 60 | Пер. Некрасова | 63,100 | 270,2 | Ст,ПЭ |
| 61 | Пер. Деповской | 50 | 189,2 | Ст |
|  |  | ИТОГО: | 11951,3 |  |
|  | Напорный магистральный водовод от н/станции «Береговая» до ул. Зелёная | 100,159,219,400 | 3500 | ст,ПЭ |
|  | Магистральный трубопровод от ул. М-Зелёная, Зелёная, вдоль ж/д полотна | 200,250,300 | 3119,1 | ПХВ,чуг |
|  | Ул. М-Зелёная | 50 | 410,5 | Ст |
|  | Ул. Зелёная | 80 | 243,4 | Ст |
|  | Ул. Мичурина | 100 | 150 | Чуг,ПХВ |
|  | Ул. Щорса | 100 | 457,8 | Ст |
|  | Ул. Куйбышева | 100 | 484,5 | Ст |
|  | 8 Марта | 100 | 490,1 | Ст |
|  | Ул. Красина | 50 | 293,8 | Ст |
|  | Ул. Северная | 50,80,200, | 693,9 | Ст |
|  |  | ИТОГО: | 3524,6 |  |
|  | от сущ. сети до дома № 4 и № 5 по ул. Шевченко | 159 | 90,0 | Ст |
|  | Магистральный трубопровод по ул. Р-Зорге, пер. К-Маркса | 150,200 | 653,5 | Чуг |
|  | Ул. К-Маркса | 50,80 | 1095,4 | Ст, ПХВ |
|  | Пер. К-Маркса | 25,50,100,150 | 507,6 | ст,чуг,асб |
|  | Ул. Р-Зорге | 40,100 | 476,5 | ПХВ,ст |
|  | Ул. Спортивная | 40,100 | 382,2 | ПХВ,ст |
|  | Ул. Малышева | 100 | 459,5 | Ст |
|  | Ул. Королёва | 40,50,100 | 414,6 | ПХВ,ст |
|  | Ул. Лебяжинская | 50,80,100 | 1032,0 | ПХВ,ст,асб |
|  | Ул. Комсомольская | 50,100 | 166,1 | Чуг,ст |
|  | Ул. Тельмана | 25,100 | 1225,6 | ПХВ, ст,чуг |
|  | Ул. Энгельса | 25,40,63 | 445,8 | ПХВ,ст,ПЭ |
|  | Ул. Луговая | 40 | 240,5 | ПХВ |
|  | Ул. Севостьянова | 40,50,80 | 281,0 | ПХВ,ст |
|  |  | ИТОГО: | 7380,3 |  |

# Таблица 4

Структура трубопроводов системы водоснабжения.

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Кол-во |
| --- | --- |
| Всего протяженность сетей водоснабжения (км), в том числе | 73,0 |
| водоводы | 7,42 |
| уличная водопроводная сеть | 65,58 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км), в том числе | 65,6 |
| водоводы | 7,1 |
| уличная водопроводная сеть | 58,4 |
| Износ водопроводных сетей по сроку службы, % | 80,0% |
| Фактически заменено (км), в том числе | 10,0 % |
| водоводы | - |
| уличная водопроводная сеть | 1,0 |

Аварийность на сетях водоснабжения за период 2009-2013 гг.

# Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 140 | 146 | 149 | 1530 | 159 |

8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении г.п. Петров Вал.

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими  при эксплуатации системы водоснабжения являются:

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений и сетей;

-  высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

-низкая степень автоматизации производственных процессов;

- отсутствие наблюдательной системы, в том числе программы гидравлического расчета водопроводных сетей;

-  наличие  зон с избыточным  и  недостаточным  давлением  в водопроводной сети;

-   вторичное  загрязнение  и  ухудшение  качества  воды  вследствие коррозии стальных трубопроводов при транспортировке воды потребителям.

II. Основные направления развития централизованной системы водоснабжения городского поселения Петров Вал

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения города Петров Вал являются:

-   привлечение   инвестиций    в  модернизацию  и  техническое  перевооружение объектов  водоснабжения;

- обновление  основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения города.

Принципами    развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение   потребности   в  обеспечении  услугой   водоснабжения   новых объектов капитального строительства;

- постоянное  совершенствование  технологической схемы  водоснабжения.

Федеральным законом от 7.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» определены следующие целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения:

- показатели бесперебойности и качества водоснабжения;

- показатели энергетической эффективности использования ресурсов;

- показатели доступности водоснабжения для абонентов;

- привлечение инвестиций для обеспечения развития централизованных систем водоснабжения.

# III. Баланс водоснабжения

# 1. Учет объема забора воды.

Учет объема забора водных ресурсов из водоисточников в соответствии с Приказом МПР РФ от 8 июля 2008 г.  №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» производится по установленным  на главных водоводах ультразвуковым приборам учета расхода воды.

Объем забора воды из водного объекта продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск), расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сетях (неучтенные расходы воды).

Общий водохозяйственный баланс представлен в таблице

# Таблица 6

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Забрано воды, всего | тыс.куб.м. | 642,35 | 624,49 |
| Река Иловля | тыс.куб.м. | 407,88 | 92,56 |
| Скважины | тыс.куб.м. | 234,47 | 531,93 |
| Подано всего | тыс.куб.м. | 564,23 | 557,45 |
| Передано абонентам (предприятиям и населению) | тыс.куб.м. | 552,19 | 527,89 |
| Собственные нужды | тыс.куб.м. | 11,43 | 29,51 |
| Потери | тыс.куб.м. | 78,12 | 67,04 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Основным и самым крупным потребителем холодной воды в г. Петров Вал является население, поэтому уменьшение объемов потребления воды населением оказывает существенное влияние на общую тенденцию снижения   водопотребления.

В последние годы в г. Петров Вал большое внимание уделяется вопросам организации  приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды. Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В связи с чем  на протяжении последних лет наблюдается снижение объемов реализации всеми категориями потребителей , в том числе и населением, холодной воды.

2. Реализация холодной воды по группам абонентов.

Основным потребителем питьевой воды в г. Петров Вал является население. Его доля в общем объеме реализации, включая питьевые нужды и полив приусадебных участков, в 2013 году составила 67 %. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 6,5 %,  прочие организации и предприятия – 20,5

МУП «ВКХ» передает холодную воду на производственные нужды предприятий, таких как: Ремонтное Локомотивное депо, Дистанция по Тепловодоснабжению Филиала «РЖД», ОАО «РИТЭК», РТП «Камышинское», ООО «Север», и прочие, основная доля которых в общем объеме реализации воды (20,5%)

Сведения по водоснабжению предприятий города (основных потребителей) приведены в таблице

# Таблица 7.

| № | Перечень абонентов | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия |  |  |
|  | Ремонтное Локомотивное депо | 21,36 | 20,27 |
|  | ОАО «РИТЭК» | 0,37 | 0,25 |
|  | Филиал ОАО "РЖД" Волгоградский территориальный участок по тепловодоснабжению | 98,18 | 79,82 |
|  | Всего: | 119,91 | 100,34 |
|  | Ж./д вокзал, Пожарный поезд, ЛЗС, OOO "Север", ООО ДП «Камышинское», ОАО «МРСК Юга» РТП «Камышинское», ОАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России», ОСБ № 7125, БТИ, ОАО «Волгоградоблэлектро», ДЛЗС | 3,84 | 4,05 |
|  | Частные предприниматели | 7,00 | 9,79 |
|  | Всего: | 10,84 | 13,84 |
| 2 | Бюджет и социальная сфера |  |  |
|  | Администрация г.п. Петров Вал, Клуб, Архив, помещение №6 | 0,65 | 0,61 |
|  | Узловая больница, Детская поликлиника | 5,23 | 7,16 |
|  | Детсады, школы. | 8,89 | 8,53 |
|  | Дом-интернат | 16,99 | 18,29 |
|  | УВД, «Благоустройство и озеленение» | 0,34 | 1,00 |
|  | 9 отряд ФПС | 0,50 | 0,54 |
|  | Станция по борьбе с болезнями животных |  | 0,04 |
|  | Соц. приют |  | 0,00 |
|  | Всего: | 32,60 | 36,17 |
| 3 | Нужды МУП ЖКХ | 11,43 | 29,57 |
| 4 | Население | 350,27 | 348,14 |
| 5 | Полив | 39,18 | 29,41 |
|  | Всего: | 400,88 | 407,12 |
|  | ОБШИЙ ИТОГ: | 564,23 | 557,45 |

3. Коммерческого учета холодной воды и планы по установке приборов учета.

Федеральным  законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ( ред. От 25.12.2012 г.) на собственников жилых домов и собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязанность по  установке приборов учета расхода воды.

Статьей 13 ФЗ  от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ установлены сроки оснащения объектов приборами учета и ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом, многоквартирные дома до 1 июля 2012 г. должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды.

Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, вводимые в эксплуатацию после вступления в силу ФЗ  от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ, на дату их ввода в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов.

На момент разработки схемы все абоненты технической воды оснащены приборами учета.

Охват абонентов приборами учета воды по группам потребителей за 2009-2012гг.

Таблица 8.

| № п/п | Группа потребителей | 2009 год, % | 2010 год, % | 2011 год, % | 2012 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | 34,65 | 42,57 | 56,3 | 78,7 |
| 2 | бюджетные организации | 94,92 | 95,60 | 95,15 | 96,42 |
| 3 | прочие потребители | 99,64 | 99,75 | 99,77 | 99,99 |

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов

учета является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

IV. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться МУП ВКХ городского поселения Петров Вал при  осуществлении технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения Петров Вал, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности  городского поселения Петров Вал.

| Перечень улиц не обслуживаемых МУП ВКХ Камышинского |
| --- |
| № п/п | Наименование улиц | Диаметр сети | протяж -ть | Материал |
| 1 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. 30 лет Победы до дома №55 - проложена хоз. способом | 110 | 650,0 | ПЭ |
| 2 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. Жукова до дома №9 - проложена хоз. способом | 110,90 | 150,0 | ПЭ |
| 3 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. Внукова до дома №54 - проложена хоз. способом | 110,63 | 774,0 | ПЭ |
| 4 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. Парковая до дома № 56 проложена хоз. способом | 110, | 798,0 | ПЭ |
| 5 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. Авиационная до дома №5 и со стороны ул. Парковая на ул. Авиационная дома № 49 ,51,53 - проложена хоз. способом | 110,63 | 340,0 | ПЭ |
| 6 | От колодца по ул. Фрунзе в районе дома №1 до ул. Красная проложена хоз. способом | 40 | 650,0 | ПЭ |
| 7 | Пер. Центральный проложена хоз. способом | 40 |  | Сталь |
| 8 | Пер. Котова проложена хоз. способом | 40,100 | 500,0 | Сталь |
| 9 | Ул. Коммунистическая проложена хоз. Способом, проходит по территории жив.цеха | 50-100 | 500,0 | Сталь |

В таблице приведен список бесхозяйных сетей водоснабжения г.п. Петров Вал

Таблица 9.

| Перечень улиц не обслуживаемых МУП ВКХ Камышинского |
| --- |
| № п/п | Наименование улиц | Диаметр сети | протяж -ть | Материал |
| 1 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. 30 лет Победы до дома №55 - проложена хоз. способом | 110 | 650,0 | ПЭ |
| 2 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. Жукова до дома №9 - проложена хоз. способом | 110,90 | 150,0 | ПЭ |
| 3 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. Внукова до дома №54 - проложена хоз. способом | 110,63 | 774,0 | ПЭ |
| 4 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. Парковая до дома № 56 проложена хоз. способом | 110, | 798,0 | ПЭ |
| 5 | От отводного колодца ( от 4 обводной линии) на Ул. Авиационная до дома №5 и со стороны ул. Парковая на ул. Авиационная дома № 49 ,51,53 - проложена хоз. способом | 110,63 | 340,0 | ПЭ |
| 6 | От колодца по ул. Фрунзе в районе дома №1 до ул. Красная проложена хоз. способом | 40 | 650,0 | ПЭ |
| 7 | Пер. Центральный проложена хоз. способом | 40 |  | Сталь |
| 8 | Пер. Котова проложена хоз. способом | 40,100 | 500,0 | Сталь |
| 9 | Ул. Коммунистическая проложена хоз. Способом, проходит по территории жив.цеха | 50-100 | 500,0 | Сталь |

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ………………………………………………………………………………..1

Водоснабжение……………………………………………………………………………………..2

Водоотведение………………………………………………………………………………………3

Баланс водопотребления и водоотведения………………………………………………………..3

Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения…………………4

Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Петров Вал……………………………………………………6

### Ожидаемые результаты……………………………………………………………………………..7

# ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ …………………………………………………………………..9

# ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ

# СИСТЕМЫ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ………………………………………..12

ПЛАН водохозяйственных мероприятий, мероприятий по охране водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2014-2020 гг…………14

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал на период 2014 – 2020 гг. являются:

1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения города.

2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке для потребителей.

3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям города в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.

Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

В приложенной диаграмме отражены существующая мощность, текущее и перспективное потребление  системы водоснабжения  по  городскому поселению  Петров Вал  Камышинского  муниципального района..

Водоснабжение

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от города | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Береговая» Н/С | Водозабор из поверхностного источника р.Иловля | 2,5км | Магистральные 2,5км Разводящие закольцованы с сетямиподземного водозабора общая протяженность 59,4км | 850 | Запах-0бал.цвет-ность-30град.Рн-до7,5 сух. Остаток до750мг/л нитриты марганец-менее0,01 мг/л сульфаты до 240мг/л железо до 0,3мг/л жесткость до 10 мг-экв/л свинец-0,0005 мг/л цинк-0,012 мг/л ртуть-менее 0,0001 мг/л бор 0,1 мг/л хлориды до 150 мг/л нефтепродукты-суммарно -0,007 мг/л |
| Групповой водозабор «Средняя Камышинка | Подземный водоза-бор из артезианских скважин от350до 350м | 9,3км | Магистральные 9,3км Разводящие закольцованы с сетямиподземного водозабора общая протяженность 59,4км | 1022 | Запах 0 бал. Сухой остаток до 950мг/дм³; Жесткость до 9,2 мг-экв/дм³ рН -7,5; железо общ. до 1 мг/дм³ марганец до 0,01 мг/дм³ цветность до 10º свинец-0,0005 мг/л ртуть-менее 0,0001 мг/л медь менее0,0006 мг/л мышьяк менее 0,0005 мг/л сульфаты до 140мг/лнитраты -0,57 мг/л |

Водоотведение

На территории городского поселения Петров Вал данная услуга оказывается МУП ВКХ Камышинского  района( БОС – 1 ед.;, КНС 2 ед.)

Система водоотведения г.п. Петров Вал

Таблица № 7

Технические характеристики системы водоотведения

| Название канализационной насосной станции (КНС) | Производительность КНС, тыс.м.3 | Суточная нагрузка на систему водоотведения, тыс.м.3 | Протяженность сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационная насосная станция № 1 | 0,75 | 0,73 | 31 |
| Канализационная насосная станция № 2 | 0,75 | 0,75 | 7,5 |
| Биологические очистные сооружения | 1,5 | 1,3 |  |

4.2. Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица № 8

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2012 г. факт тыс.м³. | 2013 г. факт тыс.м³ | 2014 г. прогноз тыс.м³ | 2015 г. прогноз тыс.м³ | 2015 г. прогноз тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды | 642,35 | 624,49 | 624,49 | 624,49 | 624,49 |
| 1. | Реализация, в том числе: | 564,23 | 557,45 | 557,45 | 557,45 | 557,45 |
| 1.1 | Население | 350,27 | 348,14 | 348,14 | 348,14 | 348,14 |
| 1.2 | Полив | 39,18 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 1.3 | Бюджетные организации и социальная сфера | 32,60 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 |
| 1.5 | Прочие потребители | 130,75 | 114,18 | 114,18 | 114,18 | 114,18 |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) | 8,72 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| 2. | Собственные нужды | 2,71 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 3. | Потери при транспортировке | 78,12 | 67,04 | 67,04 | 67,04 | 67,04 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Прием стоков | 312,13 | 300,15 | 300,15 | 300,15 | 300,15 |
| 1. | Реализация, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 213,63 | 200,36 | 200,36 | 200,36 | 200,36 |
| 1.2 | Полив |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Бюджетные организации и социальная сфера | 33,85 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 |
| 1.4 | Прочие потребители | 61,92 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 |
| 1.5 | Технические нужды (котельные) | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.6 | Собственные нужды | 2,66 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

# 4.3.  Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения

Большая проблема с обеспечением питьевой водой на территории городского поселения Петров Вал заключается в следующем: техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  находится в основном в неудовлетворительном состоянии, а зачастую и в аварийном. Артезианские скважины, находящиеся на водозаборе «Средняя Камышинка», и их  инженерные коммуникации работают со сверхнормативным сроком службы. Оборудование насосных  станций 2 и 3 подъема морально и физически устарело и износилось.

Открытый водозабор «Береговая» в связи с аномальными климатическими условиями, приводящими к снижению уровня водной поверхности реки Иловля, не обеспечивает  потребляемую мощность водоснабжения и качество воды. На площадке имеется водоочистная станция с шестью напорными фильтрами. Фильтры находятся в эксплуатации с 1965 г. и практически вышли из строя. Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности, окисляемости и общей жесткости.

Практически не уделяется должное внимание к расширению использования подземных вод в связи с необходимостью обеспечения резервного водоснабжения на случай предполагаемых чрезвычайных ситуаций.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- отсутствие  геологоразведовательных сведений о подземных водах в 4,5 км на северо-восток от г. Петров Вал;

-отсутствие решения  по выбору схем и системы водоснабжения г. Петров Вал из имеющихся вариантов:

1. Источник водоснабжения – водозабор из проектируемых артскважин в районе х., длина проектируемой трассы до насосной станции II подъема – 7,9 км;

2. Источник водоснабжения – городской водопровод г. Камышина, длина проектируемой трассы до насосной станции II подъема – 11,5 км.

Проектные работы этих вариантов профинансированы в объеме 2 222, 214 тыс. руб.

- удаленность городского поселения Петров Вал от объектов водозабора и насосных станций.

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения в городском поселении:

- отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

- для проведения полных анализов воды необходимо приобретение нового современного оборудования, а также подготовка высококвалифицированных эксплуатационных кадров.

Качество подаваемой воды в городском поселении Петров Вал  зависит не только от правильной технологической схемы очистки и требуемых режимов эксплуатации очистных сооружений, но и от стабильности работ и технического состояния системы подачи и распределения воды и других составляющих систем. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ  в городском поселении Петров Вал  является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Количество сетей со сверхнормативным сроком службы на 01.01.2011 г. составляет по водопроводным сетям 80%.

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит  к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности и увеличению ее непроизводственных потерь.

Изложены основные проблемы:

- водозаборы:

  - дефицит производственной мощности – необходимо восстановление 3-х скважин на водозаборе «Средняя Камышинка»

  - отсутствие наблюдательной сети скважин – требуется установка автоматики (станция управления и защиты)

  - питьевая   вода в ряде параметров не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

- очистные сооружения:

  - дефицит производственной мощности – требуется установка очистных сооружений(обезжелезывание и озонирования).

- водопроводные сети:

  - высокий уровень потерь в сетях – высокий износ сетей – 85% ;

  - протяженность сетей, срочно нуждающихся в замене – 7917м;

- очистные сооружения канализации:

  - низкое качество очистки сточных вод- требуется Реконструкция и кап.ремонт очистных сооружений в полном объеме согласно проекта. (не соответствует действующим нормативам);

- канализационные сети:

  - высокий уровень засоров в сетях за счет износа сетей и разрушение колодцев 30 требуют капитального ремонта, 270 колодцев очистки и востановления;

  - высокий износ систем водоотведения 75%;

  - протяженность сетей, нуждающихся в замене – 14020 м .

## 4.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения

## на территории городского поселения Петров Вал

Таблица № 9

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Восстановление скважин № 7, № 2 и № 3 водозабор «Средняя Камышинка» |
| 2 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | Установление СУЗ на скважинах № 4, № 3, № 8 и № 6 на водозаборе «Средняя Камышинка» |
| 3 | Дефицит производственной мощности насосных станций II и III подъема, несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 | На насосных станциях II и III подъема «Средняя Камышинка» и «Грязнуха» требуется замена сетевых насосов на более мощные, производительностью 400 м³ Р-8кг/см² 6 шт, установка станции обезжелезования и озонирования. |
| 4 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Требуется полная замена изношенных водопроводных сетей- 40 км ,строительство кольцевого магистрального водопровода d400-6400 м; ремонт водопроводных колодцев – 25шт. |
| 5 | Дефицит объема сооружений для хранения питьевой воды на ВОС | Объем сооружений для хранения питьевой воды (РЧВ) на насосных станциях «Средняя Камышинка» и «Грязнуха» достаточный, но резервуары требуют капитального ремонта. |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Дефицит мощности очистных сооружений, несоответствие качества очистки сточных вод нормативам | Требуется реконструкция Биологических очистных сооружений и внедрение технологии доочистки сточных вод строительство-монтаж здания водонепроницаемых емкостей, сетей электроснабжения, внутриплощадочных водопроводных сетей, установка очистки водоблочно-модульного типа |
| 2 | Высокие затраты на электроэнергию на КНС | Необходима реконструкция КНС-1 и КНС-2, установка экономичных с более высокой производительностью насосов WILO, строительство напорного коллектора от КНС-2 длиной 2,8км, d219, строительство безнапорного коллектора d200, длиной 1500м для разгрузки КНС-1 |
| 3 | Высокий уровень засоров в сетях водоотведения | Приобретение оборудования для механической очистки самотечной канализационной сети, ремонт канализационных сетей 9 км, ремонт канализационных колодцев-30шт. |

### 4.5.  Ожидаемые результаты

В результате модернизации системы водоснабжения (Водоочистные сооружения) следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям городского поселения Петров Вал соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

- Ввод в эксплуатацию кольцевого магистрального водопровода d=400 протяженностью 6400 м позволит  выровнять давление  на внутриквартальных водопроводных сетях и обеспечить бесперебойную подачу воды на всей территории городского поселения

- Техническое перевооружение насосных станций II и III подъема «Средняя Камышинка»  и «Грязнуха» позволит экономить до 500тыс рублей бюджетных средств в месяц.

- Строительство напорного коллектора от КНС-2 до биологических очистных сооружений длиной 2800 м, d=219 и самотечного коллектора d=200, длиной 1500м  позволит осуществлять регулирование водоотвода для разгрузки КНС-1

- Реконструкция биологических очистных сооружений позволит повысить эффект осветления воды, уменьшить вынос загрязнителей в природные водоемы, снизить экологическую нагрузку на природные водоемы

- Строительство водонепроницаемых емкостей, сетей электроснабжения, внутриплощадочных водопроводных сетей, установка очистки водоблочно-модульного типа позволит повысить качество получаемой  воды.

- Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и проч.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения	позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

- Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.

# ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ

# ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ    КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ на 2021 - 2030 годы

| № пп | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Энергосберегающие мероприятия по теплоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение предизолированных труб по теплоснабжению и горячему водоснабжению | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена изношенных тепловых сетей, горячего водоснабжения на предизолированные трубы | 22100 |  |  | 4800 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |  |
| 1.3 | Установка приборов учета тепловой энергии | 3000 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Энергосберегающие мероприятия по водоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Восстановление работоспособности скважин №№2,7 водощабор «Средняя Камышинка» | 7000 |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка СУЗ на скважины №№4,3,8,6 | 3000 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция насосной станции III подъема «Грязнуха» | 8000 |  |  |  | 3000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Техническое перевооружение насосной станции IIподъема «Средняя Камышинка» | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проектные работы и государственная экспертиза кольцевого магистрального водопровода от насосной станции III подъем «Грязнуха» длиной 8600м.d 400мм | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство кольцевого и магистрального водопровода от насосной станции III подъем «Грязнуха» | 23500 |  |  |  |  | 3500 | 6000 | 6000 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Замена изношенных водопроводных сетей :внутриквартиальных- 40км., ремонт водопроводных колодцев | 17500 |  |  |  | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 2.8 | Капитальный ремонт резервуапров хранения питьевой вода «Средняя Камышинка», «Грязнуха» | 5500 |  |  |  |  |  | 2500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Строительство-монтаж здания водоочистки, КПП, водонепроницаемых емкостей, сетей электроснабжения, внутриплощадочных водопроводных сетей, установка очистки водоблочно-модульного типа | 156504,96 |  |  | 156504,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергосберегающие мероприятия по водоотведению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция КНС-1 проектные работы | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительные работы КНС-1 и техническое перевооружение | 13600 |  |  |  | 13600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Техническое перевооружение КНС-2 | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проектные работы по строительству безнапорного кольцевого канализационного коллектора d- 219мм, длинной 1500м | 3580 |  |  |  | 3580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Строительство напорного канализационного коллектораот КНС-2 до БОС, длинной 2800м | 1750 |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Реконструкция и капитальный ремонт объекта БОС | 6500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт изношенных канализационных сетей длинной 9000м и канализационных колодцев | 9200 |  |  |  |  | 3200 | 3500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 327370,96 |  |  | 178604,96 | 44730 | 25600 | 33936 | 16900 | 11900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 |  |

# ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры города позволит улучшить качество обеспечения потребителей городского поселения Петров Вал коммунальными услугами.

# Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии  городского поселения Петров Вал.

# Развитие источников теплоснабжения городского поселения Петров Вал позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а так же ликвидировать дефицит тепла.

# Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

  - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей, и резерва  мощностей;

  - ликвидировать дефицит тепловой энергии;

  - улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

  - сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых   сетях.

  - Сократиь затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования  и т.д.

# Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения городского поселения Петров Вал позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего городского поселения Петров Вал.

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования,  города;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности МУП ВКХ эксплуатирующего системы водоснабжения городского поселения Петров Вал.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности МУП ВКХ  эксплуатирующего системы водоснабжения городского поселения Петров Вал.

- снизить уровень грунтовых вод;

- улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

ПЛАН

водохозяйственных мероприятий, мероприятий по охране водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2020-2024 гг.

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Сумма в тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержать в технически исправном состоянии водозаборные сооружения | Ежедневно | МУП ВКХ г.п. Петров Вал | 6,0 ежегодно | Средства МУП ВКХ г.п. Петров Вал |
| 2. | Предъявлять органам рыбоохраны для осмотра рыбозащитные устройства | Ежегодно июнь-август | МУП ВКХ г.п. Петров Вал | 3,0 | Средства МУП ВКХ г.п. Петров Вал |
| 3. | Производить полное обследование технического состояния рыбозащитного устройства (замена сеток и фильтрующего материала) | Ежегодно 2 квартал | МУП ВКХ г.п. Петров Вал | 6,0 | Средства МУП ВКХ г.п. Петров Вал |
| 4. | Осуществлять работы по предупреждению и устранению аварий и ЧС, связанных с деятельностью водопотребления (замена запорной арматуры на водозаборе) | Постоянно | МУП ВКХ г.п. Петров Вал | 10,0 ежегодно | Средства МУП ВКХ г.п. Петров Вал |
| 5. | Выполнять работы по обкосу сорной растительности и вырубке кустарников водоохраной зоны и прибрежной полосы водозабора | Ежегодно май-октябрь | МУП ВКХ г.п. Петров Вал | 3,0 | Средства МУП ВКХ г.п. Петров Вал |
| 6. | Периодически осматривать и при необходимости производить замену рыбозащитных устройств | Постоянно | МУП ВКХ г.п. Петров Вал | 3,0 ежегодно | Средства МУП ВКХ г.п. Петров Вал |
| 7. | Выполнять плановые работы по содержанию в исправном состояние ограждение санитарной зоны водозабора | По мере необходимости | МУП ВКХ г.п. Петров Вал | 6,0 ежегодно | Средства МУП ВКХ г.п. Петров Вал |
| 8. | Проводить контроль качества воды р.Иловля с отбором проб в месте водопользования | ежемесячно | Лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Камышин» | 6,0 | Средства МУП ВКХ г.п. Петров Вал |

СОДЕРЖАНИЕ

I.Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения

Петров Вал..............................................................................................................................................1

I.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения Петров Вал и деление территории городского поселения  на эксплуатационные зоны……………………………………………………………………………….1

I.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод................................1

I.1.2 Эксплуатационные зоны…………………………………………………………………………1

I.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения………………………………………………………………………………………….1

I.2.1 Биологические очистные сооружения…………………………………………………………..2

I.2.3  Технологическая схема работы биологических очистных сооружений…………….………3

I.2.4 Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в старицу р. Иловля………………………..4

I.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем   водоотведения …4

I.3.1  Зоны централизованной системы  водоотведения……………………………………………4

I.3.2  Зоны нецентрализованной системы водоотведения…………………………………………..5

I.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них…………………………………………………………………………………….5

I.4.1   Канализационные сети…………………………………………………………………………5

I.4. 2. Канализационные насосные станции…………………………………………………………7

I.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения…………………………………………………………………………………………8

I.6 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему      водоотведения на окружающую среду……………………………………………………………….8

II. Балансы сточных вод в централизованной системе водоотведения………………………9

1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения………………9

2. Сведения об оснащении приборами учета принимаемых сточных вод…………………………9

3. Анализ баланса сточных вод……………………………………………………………………….9

III. Режим работы элементов централизованной системы водоотведения………………………10

IV. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения       (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на     их эксплуатацию…………………………………………………………………………………………10

V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных систем водоотведения…………………………………………………………10

VI. Этапы реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации…………………………………………………………………………………………13

I.Х. Экологические  аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…………………………………………………………14

I.Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения Петров Вал.

I.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения Петров Вал и деление территории городского поселения  на эксплуатационные зоны.

I.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод.

Водоотведение городского поселения Петров Вал представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенных на следующие составляющие:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод предприятий города по самотечным  коллекторам водоотведения на очистные сооружения канализации;

- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод, обеззараживание на очистных сооружениях канализации;

- сброс очищенных сточных вод в водный объект.

В Петров Вале функционирует раздельная централизованная система водоотведения: городские сточные воды, состоящие из смеси хозяйственно-бытовых и производственных стоков, отводятся отдельно от поверхностных сточных вод.

Для перекачки стоков на канализационные очистные сооружения в городе функционируют две перекачивающие канализационные станции: КНС-1 и  КНС-2, посредством которых сточная вода поступает на Биологические очистные сооружения (БОС).

Очистные сооружения рассчитаны на полную биологическую очистку производственных и бытовых стоков города. Комплекс представляет собой систему последовательно расположенных сооружений для механической, биологической очистки сточных вод.

Обеззараживание стоков производится гипохлоритом натрия. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод после очистных сооружений канализации производится в старицу реки Иловля.

I.1.2 Эксплуатационные зоны.

Так как в хозяйственном ведении МУП «ВКХ» г. Петров Вал находятся все элементы системы водоотведения города Петров Вал, начиная от выпускного колодца, уличных и внутриквартальных сетей, насосных станций перекачки стоков, канализационных коллекторов и заканчивая очистными сооружениями канализации, эксплуатационная зона ответственности  МУП «ВКХ» г.Петров Вал  распространяется  на  весь комплекс системы водоотведения города Петров Вал.

I.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Водоотведение города представляет собой комплекс инженерных сооружений, состоящий из:

- самотечных и напорных канализационных коллекторов;

- канализационных сетей;

- перекачивающих канализационных насосных станций  - 2 ед.;

- биологических очистных сооружений.

I.2.1 Биологические очистные сооружения.

Биологические очистные сооружения (БОС) расположены в южной части г. Петров Вал в районе улицы Красная, вне зоны жилой застройки.

Очистные сооружения имеют ограждение и зону санитарной охраны.

Общая характеристика биологических очистных сооружений.

Биологические очистные сооружения (БОС) являются по своему назначению общегородскими сооружениями и служат для полной биологической очистки сточных вод от населения и промышленных предприятий.

Проект БОС разработан институтом «Росгипропромсельстрой» г. Балашов Саратовской области. Первая очередь БОС сдана в эксплуатацию в 1985 году. Проектная производительность БОС первой очереди составляет 6,4 тыс. м3 сточных вод в сутки.

Таблица I.2.1

| Наименование сооружения | Характеристика, производительность, тыс. м3/сут, проект/факт | Степень износа, % | Потребление электроэнергии тыс. кВтч/год | Примечание (описание состояния, проблемы, перспективы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологические очистные сооружения | 6,4/1,2-1,8 | 85 | 2009 г. – 1058 2010 г. – 1061 2011 г. – 1018 2012 г. – 915,6 2013 г – 972, 2 | Устаревшее энергоемкое оборудование |

Спецификация основного технологического оборудования биологических очистных сооружений.

Таблица I.2.2

| № | Наименование сооружений | Технические характеристики и параметры сооружений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решётки с ручной очисткой | 2 шт., прозоры 16 мм |
| 2 | Песколовки горизонтальные с круговым движением воды | 2 шт |
|  | Размеры по проекту | Д=6 м, ширина лотка – 900мм, общая высота - 5,1м |
|  | Фактические размеры | -«- |
|  | Расчетные данные проекта | Скорость протекания воды 0,15-0,3 м/сек Задержание фракций песка размером более 0,25 мм |
| 3 | Первичные двухъярусные отстойники Размеры по проекту | 5 шт. Д=12 м, Высота -9,4 м, объём 1 жёлоба -100 куб.м. 4 шт. – Д=12м, 1 шт.- Д=13 м. |
|  | Фактические размеры | -«- |
|  | Расчетные данные проекта | Время отстаивания – 1,5 ч. |
| 4 | Песковые площадки Размеры по проекту | 2 шт. 10*5*1 (м), wобщ=100 м3, wобщ1=50 м3 |
|  | Фактические размеры | -«- |
|  | Расчетные данные проекта | Нагрузка - 3 м3/м2 в год |
| 5 | Аэротенки двухкоридорные Размеры по проекту | 3 шт. По 2 коридора, 36*4,5 (м) каждый, Н=4,4 м., w1=1425м3 |
|  | Фактические данные проекта | -«- |
|  | Расчетные данные проекта | Концентрация О2 – не менее 2 мг/л, расход воздуха – 7м3/м3 сточной воды |
| 6 | Отстойники вторичные вертикальные Размеры по проекту | 5 шт. Д=9 м., общая глубина – 8,1 м, объем цил. части=190,8 м3, объем кон. части=108,1 м3 |
|  | Фактические размеры | -«- |
|  | Расчетные данные проекта | Время отстаивания 4 часа |
| 7 | Контактный резервуар – типа вертикального отстойника Размеры по проекту | 1 шт. Д=6 м. wрез=112,8 м3, Н=5,8 м |
|  | Фактические размеры | -«- |
|  | Расчетные данные проекта | Время контакта 1 час |
| 8 | Илоуплотнители – типа вертикального отстойника Размеры по проекту | 2 шт. Д=6 м. Wобщ=112,8 м3, Н=5,8 м |
|  | Фактические размеры | -«- |
|  | Расчетные данные проекта | Кол-во уплотненного ила при влажности 98% - 15 м3/сут |
| 9 | Иловые площадки с дренажем Размеры по проекту | На искусственном основании 5 шт. 55*22*1,0 м, Wобщ=6050 м3 |
|  | Фактические размеры | -«- |
|  | Расчетные данные проекта | Нагрузка осадка на площадку 2 м3/м2 в год |
| 10 | Хлораторная на гипохлорите натрия | 1 шт |
| 11 | Пруд-накопитель | 1 шт Размеры: 80*20*2 м |

I.2.3  Технологическая схема работы биологических очистных сооружений.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки города канализационными насосными станциями перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений канализации. Сточные воды проходят через решетку и поступают в песколовки с круговым движением воды, где происходит осаждение минеральных примесей.

Песок из приямков песколовок самотеком или насосом удаляется на песковые площадки. Далее стоки попадают в двухъярусные первичные отстойники. В отстойниках из сточной воды выделяются грубодисперсные примеси, которые под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника. «Сырой осадок» первичных отстойников под гидростатическим давлением отводится на иловые площадки.

Осветленная жидкость поступает в аэротенки на биологическую очистку. Стоки, поступающие в аэротенки, перемешиваются сжатым воздухом с регенерированным возвратным илом. В процессе движения иловой смеси по коридорам аэротенка происходит сорбция загрязнений развитой поверхностью активного ила и окисление органических веществ. Затем иловая смесь из аэротенков поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение очищенной воды от оседающего активного ила. Ил, осевший во вторичных  вертикальных отстойниках, собирается со дна сооружений под гидростатическим давлением и по системе трубопроводов через иловые камеры подается на иловую насосную станцию. Активный ил подразделяется на возвратный и избыточный. Возвратный ил периодически откачивается в аэротенки, а избыточный ил периодически откачивается на иловые площадки.

Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в контактный резервуар, где происходит обеззараживание гипохлоритом натрия. Затем по закрытому ж/бетонному лотку длиной 130 м вода поступает в пруд-накопитель размером 80х20 м и глубиной до 2 м. Далее по самотечному открытому тракту длиной 460 м, по краям которого произростает камыш и рогоз, вода поступает в закрытый ж/бетонный коллектор диаметром 600 мм и длиной 540 м и сбрасывается в старицу реки Иловля в черте города Петров Вал (ул. Валы).

Водовыпуск береговой, безнапорный. Старица реки, русло которой покрыто зарослями камыша и рогоза, впадает в основное русло р. Иловля в черте с. Барановка на расстоянии 1500 м по прямой от выпуска очищенных сточных вод и приблизительно в 3,5 км ниже места водозабора.

I.2.4 Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в старицу р. Иловля

Контроль за качеством сточных вод, поступающих на БОС и сбрасываемых в старицу р. Иловля, осуществляется лабораторией БОС. Для оценки фоновых концентраций реки Иловля, качества воды в месте сброса сточных вод привлекается аккредитованная лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах» по договору.

Контроль за соблюдением технологического режима работы очистных сооружений канализации, влиянием на качество воды водного объекта, производится согласно графику аналитического контроля, технологическому регламенту, СанПиН 2.1.4.559-96 и утвержденной Программе Производственного контроля.  Данные заносятся в сводный журнал.

I.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

На территории Петров Вала находится одна технологическая зона централизованного водоотведения, поскольку все хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды предприятий города по самотечным и напорным коллекторам водоотведения поступают на очистные сооружения канализации, расположенные в южной части города.

I.3.1  Зоны централизованной системы  водоотведения.

Сточные воды от многоэтажных домов и большей части предприятий города по самотечному коллектору поступают на КНС-1. Другая часть стоков от частных жилых поступает на КНС-2. Далее от КНС-1 и КНС-2 по напорным канализационным коллекторам сточная вода поступает на биологические очистные сооружения.

I.3.2  Зоны нецентрализованной системы водоотведения.

Охват населения города услугами централизованного водоотведения в настоящее время составляет 40%. Остальные жители города пользуются местными системами водоотведения (выгребные ямы, надворные туалеты).

I.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них.

I.4.1   Канализационные сети.

Транспортировка сточных вод до очистных сооружений канализации осуществляется наружными сетями водоотведения, протяженностью 31,8 км. Сети водоотведения выполнены из керамических, железобетонных, чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб, диаметром 50-600 мм.

Таблица I.4.1

| № | Наименование | Диаметр, мм | Протяженность, м | Степень износа, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети в районе улицы Красная. Год постройки 1984 год | 1. Высокий износ сетей; 2. рост аварий, связанных с высоким износом |
|  | Канализация, в том числе |  | 1042,5 |  |  |
|  | бытовая |  | 1042,5 |  |  |
|  | производственная |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторы |  |  |  |  |
|  | А. Из керамических труб |  |  |  |  |
|  | Б. Из чугунных труб |  |  |  |  |
|  | В. Из бетонных труб |  |  |  |  |
|  | Г. Из железобетонных труб (безнапорная) |  |  |  |  |
|  | Д. Из асбестоцементных труб (безнапорная) |  |  |  |  |
| 2 | Канализационная сеть |  |  |  |  |
|  | А. Из керамических труб |  |  |  |  |
|  | Б. Из чугунных труб |  |  |  |  |
|  | В. Из бетонных труб |  |  |  |  |
|  | Г. Из железобетонных труб (безнапорная) | 500 | 887,5 | 70 |  |
|  | Д. Из асбестоцементных труб (безнапорная) |  |  | 70 |  |
|  | Е. Из стальных труб | 600 | 155,0 |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Колодцы – 15шт. |  |  |  |  |
|  | Выпуски |  |  |  |  |
| Канализационные сети Год постройки 1959 год |  |
|  | Канализация, в том числе |  | 8306,0 |  |  |
|  | бытовая |  |  |  |  |
|  | производственная |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторы |  |  |  |  |
|  | А. Из керамических труб |  |  |  |  |
|  | Б. Из чугунных труб | 300 | 4385,0 | 60 |  |
|  | В. Из бетонных труб |  |  |  |  |
|  | Г. Из железобетонных труб (безнапорная) | 400 | 1656,0 | 60 |  |
|  | Д. Из асбестоцементных труб (безнапорная) |  |  |  |  |
| 2 | Канализационная сеть |  |  |  |  |
|  | А. Из керамических труб |  |  |  |  |
|  | Б. Из чугунных труб | 150 | 2265,0 | 60 |  |
|  | В. Из бетонных труб |  |  |  |  |
|  | Г. Из железобетонных труб (безнапорная) |  |  |  |  |
|  | Д. Из асбестоцементных труб (безнапорная) |  |  |  |  |
|  | Е. Из стальных труб |  |  |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровые колодцы – 104 шт. |  |  |  |  |
|  | Выпуски |  |  |  |  |
| Канализационные сети улица Год постройки 1959 год |  |
|  | Канализация, в том числе |  | 22496,9 |  |  |
|  | бытовая |  |  |  |  |
|  | производственная |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторы |  |  |  |  |
|  | А. Из керамических труб |  |  |  |  |
|  | Б. Из чугунных труб |  |  |  |  |
|  | В. Из бетонных труб |  |  |  |  |
|  | Г. Из железобетонных труб (безнапорная) |  |  |  |  |
|  | Д. Из асбестоцементных труб (безнапорная) |  |  |  |  |
| 2 | Канализационная сеть |  |  |  |  |
|  | А. Из керамических труб | 250 | 1536,1 | 50 |  |
|  | Б. Из чугунных труб | 150 | 2579,0 | 60 |  |
|  | В. Из бетонных труб |  |  |  |  |
|  | Г. Из железобетонных труб (безнапорная) |  |  |  |  |
|  | Д. Из асбестоцементных труб (безнапорная) | 150 200 | 18162,7 12790,4 5372,3 | 70 |  |
|  | Е. Из ПВХ труб | 150 | 219,1 | 2007 год постройки |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровые колодцы – 680 шт. |  |  |  |  |
|  | Выпуски |  |  |  |  |

- Структура трубопроводов г.п. Петров Вал (рис. II.1):

керамические трубы – 5%

асбестоцементные трубы – 57%

железобетонные трубы – 7%

чугунные трубы –  29%

стальные трубы – менее 1%

полиэтиленовые трубы – менее 1%

Технические данные основных канализационных коллекторов:

| Наименование | диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Канализационный коллектор от КНС-2 до очистных сооружений (2 нити) | 300 | 4385,0 |
| Канализационный коллектор от КНС-1 до очистных сооружений (2 нити) | 225 | 5101,0 |
| Канализационные сети | 50-400 | 22359,4 |

Структура трубопроводов МУП «ВКХ» г. Петров Вал.

| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Всего протяженность сетей водоотведения (м), в том числе | 31845,4 |
| главные коллекторы | 9486 |
| уличная канализационная сеть | 22359,4 |
| Протяженность сетей (м), нуждающихся в замене, в том числе | 13305 |
| главные коллекторы | 4385 |
| уличная канализационная сеть | 8920 |
| % сетей, нуждающихся в замене, | 42 |
| Износ канализационных сетей по сроку службы, % | 70 |
| Фактически заменено (м), в том числе | 5101 |
| главные коллекторы | 5101 |
| уличная канализационная сеть | - |
| % замены в год от общей протяженности, в том числе |  |
| главные коллекторы | 58 |
| уличная канализационная сеть | - |

I.4. 2. Канализационные насосные станции.

Канализационные насосные станции обеспечивают бесперебойную перекачку сточных вод в соответствии с реальным режимом водоотведения.

Характеристика канализационных насосных станций МУП «ВКХ» г.Петров Вал

| Насосная станция | Марка насосного оборудования | Установленная мощность, кВт | Потребление электроэнергии, тыс. кВтчас/год | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию | Примечание (описание состояния, проблемы, перспективы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | технологические насосы: СМ-150-125-315-4 СМ-150-125-315-4 | 37 кВт 37 кВт | 2009 г.-120195 2010 г.-112593 2011 г.-102059 2012 г.-100079 2013 г.-100144 | 90 % | 1. Устарев-шее энерго-емкое тех-нологичес- кое обору-дование |
| КНС-2 | технологические насосы: ФГ-115/38 СД-250/25 СД-160/45 | 35 кВт 40 кВт 25 кВт | 2009 г.-13226 2010 г.-30692 2011 г.-33275 2012 г.-22978 2013 г.-28761 | 60 % |  |

- Диаметры напорных коллекторов, мм:

КНС-1 – 225

КНС-2 – 400

I.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 31,2 км и 2 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города Петров Вал.

Практика показывает, что трубопроводы являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 2 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие этих факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений.

I.6 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод с очистных сооружений осуществляется через в старицу реки Иловля.

В соответствии ст. 35 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, поддержание поверхностных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

В целях своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водном объекте и его состояние, разрабатывается «Программа регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его водоохраной зоны в пределах очистных сооружений», для дальнейшего согласования с Нижне–Волжским бассейновым водным управлением.

Эксплуатационный персонал очистных сооружений ежесуточно производит осмотр технического состояния всех сооружений, входящих в комплекс БОС.

Все выявленные недостатки и дефекты фиксируются и вносятся в графики планово-предупредительного и капитального ремонта (ППР). Разрабатываются и внедряются мероприятия, обеспечивающие поддержание в работоспособном состоянии очистных сооружений и повышение эффективности работы отдельных сооружений комплекса.

Технические возможности по очистке сточных вод комплекса очистных сооружений канализации, работающего в существующем штатном режиме, соответствуют проектным и нормативным характеристикам.

II. Балансы сточных вод в централизованной системе водоотведения.

1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения .

В городе функционирует раздельная централизованная система водоотведения: городские сточные воды, состоящие из смеси хозяйственно-бытовых и производственных стоков, отводятся отдельно от поверхностных сточных вод. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды  со всех районов города по единой системе трубопроводов через перекачивающие канализационные насосные станции и далее по канализационным коллекторам поступают на городские очистные сооружения и после очистки по одному выпуску сбрасываются в русло старицы реки  Иловли.

| ВОДООТВЕДЕНИЕ | ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск БОС | тыс. куб.м. | 332,02 | 312,13 | 300,15 |

2. Сведения об оснащении приборами учета принимаемых сточных вод.

Учет принятых сточных вод производится в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 7. декабря 2011 г. № 416 и «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.июля 2013 г. № 644 . Поскольку практически у всех абонентов отсутствуют приборы учета сточных вод, объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, переданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения.

3. Анализ баланса сточных вод.

Основной объем сточных вод поступает от населения города. Доля хозяйственно-бытовых сточных вод населения в общем объеме стоков, проходящих очистку на городских очистных сооружениях канализации составляет- 66%.

Охват населения города централизованными услугами водоотведения в настоящее время составляет 40 % .

Таблица II.3.1

| ВОДООТВЕДЕНИЕ | ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, Всего: | тыс.куб.м. | 312,13 | 300,15 |
| Собственные нужды | тыс.куб.м. | 2,73 | 2,91 |
| Реализация услуг сточных вод | тыс.куб.м |  |  |
| Население: | тыс.куб.м. | 213,63 | 200,36 |
| Бюджетные организации и социальная сфера | тыс.куб.м. | 33,85 | 35,92 |
| Прочие предприятия | тыс.куб.м | 61,92 | 60,97 |

III. Режим работы элементов централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.

В цехе канализации находится на обслуживании 2 канализационных насосных станции (КНС). Все КНС расположены в черте города.

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подъема и перекачки сточных вод  в систему канализации. КНС размещены  в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории. В общем виде КНС представляет собой здание имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два основных отделения: приемную камеру и машинный зал. В приемную камеру стоки поступают по самотечным трубопроводам различных диаметров от 150 мм до 400 мм., где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора.

Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, затворы, обратные клапана диаметром от 50 мм до 400 мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

,

VI. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На балансе МУП «ВКХ» и Администрации городского поселения Петров Вал бесхозяйственные объекты централизованных систем водоотведения отсутствуют.

VII. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения .

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения формировались с учетом необходимости достижения целевых индикаторов:

- модернизация сетевого хозяйства;

- повышение ресурсной и энергетической эффективности;

- улучшение качества услуг и экологической безопасности систем водоотдения.

2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

2.1 Очистные сооружения канализации.

Несмотря на расчетный запас мощности и номинальную достаточность пропускной способности очистных сооружений канализации, а так же на соответствие качественных показателей сбрасываемых в старицу р. Иловля очищенных сточных вод установленным требованиям, следует отметить, что существующие БОС были построены в 1985 г., морально и физически устарели и на ближайшую перспективу целесообразно провести модернизацию оборудования функциональных элементов системы очистки стоков.

В целях повышения эффективности работы и уровня эксплуатации функциональных объектов системы очистки стоков, снижения затрат, сохранения безопасной экологической и санитарной обстановки на БОС необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод;

2. энергосберегающих мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности;

3. мероприятий, направленных на совершенствование технологического процесса очистки сточных вод

2.2.  Сети централизованной системы водоотведения.

Проведение модернизации сетевого хозяйства водоотведения обусловлено высоким физическим износом канализационных сетей -80%  (Таблица II. 2.4) и как следствие – их низкой надежностью. Канализационные сети города в основном были построены более 50-30 лет назад, и в настоящее время подошли к критическому сроку эксплуатации, поэтому сегодня масштабные работы по модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения необходимы для поддержания стабильного технического состояния всей городской системы водоотведения.

В условиях многолетнего недофинансирования замены канализационных сетей на предприятии также как и в целом по городам Российской Федерации сложилась достаточно критичная ситуация в части безопасности оказания услуг водоотведения, когда около 80% главных коллекторов, требуют незамедлительной реновации. Это связано с тем, что отводимые сточные воды являются агрессивной средой напрямую воздействующей на железобетонные и стальные трубопроводы, которые были построены в 1950-1970 годы. Помимо механического воздействия, связанного со стиранием лотков стальных трубопроводов мелкими механическими примесями, содержащимися в сточной жидкости, оказывается существенное химическое воздействие выделяемыми испарениями на стенки трубопроводов, что в свою очередь нередко приводит к обрушению сводов при превышении сроков службы трубопроводов.

Таким образом, в результате воздействия сточных вод на элементы системы водоотведения происходит:

-   уменьшение их несущей способности;

-   нарушение герметичности системы;

-   повышение опасности проведения ремонтных работ внутри системы.

2.3. Замена существующих сетей централизованной системы водоотведения.

Первоочередными мероприятиями по замене канализационных коллекторов на полиэтиленовые трубы, обладающие высокой коррозионной и химической стойкостью, а также позволяющие уменьшать существующий условный диаметр трубопроводов при сохранении качества и надежности услуг, являются следующие:

- замена напорного коллектора Ø 400 от КНС-2 до БОС;

- замена аварийных участков канализационной сети.

2.4.   Канализационные  насосные  станции.

Учитывая, что значительная доля в структуре затрат на транспортировку стоков принадлежит расходам на электроэнергию, мероприятия, направленные на повышение ресурсной и энергетической эффективности приобретают первоочередное значение в условиях ограничения роста тарифов на водоснабжение и водоотведение в силу того, что приносят ощутимый экономический эффект.

Предусматривается реконструкция и модернизация энергетического оборудования, что позволит продолжить оптимизацию затрат на электроэнергию в соответствии с требованиями действующего законодательства (Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Помимо непосредственно энергосберегающих технологий (модернизация насосного оборудования КНС) планируется к внедрению система автоматического управления производственными процессами (АСУ ТП). Внедрение автоматизированной системы осуществляется поэтапно, в соответствии с обозначенными приоритетами.

Планирование к внедрению автоматизированной системы позволит обеспечить:

-   бесперебойную и безаварийную работу технологического оборудования;

- оптимизацию и стабилизацию заданных режимов технологического процесса, выбор рациональных технологических режимов;

-  учет промежуточных данных, формирование отчетной документации;

-  снижение эксплуатационных расходов и потерь энергетических ресурсов;

-  автоматическая и автоматизированная диагностика оборудования;

- увеличение срока службы оборудования и приборов благодаря своевременному выключению из работы агрегатов при возникновении неполадок в их работе;

- возможность сосредоточить управление несколькими автоматизированными насосными в одном диспетчерском пункте.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 27.12.04 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» и от 31.08.06 № 530 «Об утверждении Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», потребители электрической энергии обязаны соблюдать установленные соотношения потребления активной и реактивной мощности либо посредством соблюдения режимов потребления, либо использования устройств компенсации реактивной мощности.

Установка устройств компенсации реактивной мощности на КНС позволит снизить потери и потребление активной электроэнергии.

- Канализационная насосная станция № 1 введена в эксплуатацию в 1952 году.

Здание КНС находится в аварийном состоянии:

- Здание выполнено из кирпича. Строительные конструкции здания находятся в неудовлетворительном состоянии.

- Нарушена герметизация стен между приемной камерой и насосным отделением

- необходим ремонт вентиляции в насосном отделении с заменой вытяжной трубы и установкой вентилятора.

- необходим монтаж потолочного перекрытия.

Кроме того  рабочий объем приемной камеры КНС, согласно проекта, составляет - 41 м3 Требуемый объем приемной камеры = 70 м3. В максимальный приток стоков КНС не справляется, идет аварийный сброс на рельеф местности.

Кроме увеличения объема приемной камеры, необходима установка нового насоса производительностью не менее 200 м3/час.

Для производства вышеперечисленных работ необходимы большие финансовые вложения. Учитывая ограниченные финансовые возможности МУП «ВКХ» данной схемой предлагается строительство комплексной модульной канализационной насосной станции, используя имеющуюся территорию КНС-1.

Модульный тип канализационной станции позволяет изготавливать ее полностью в производственных условиях, что гарантирует проведение всех работ с высоким качеством. Корпус изготавливают из материалов, не поддающихся коррозии и гниению – нержавеющей стали, армированного стеклопластика, ПНД (полиэтилена низкого давления). Эти материалы не требуют противокоррозионной обработки и способны прослужить 20-50 лет. КНС способна работать в автоматическом режиме, не требуя участия обслуживающего персонала.

Использование высокотехнологичного оборудования –насосных агрегатов – обеспечивает длительную и бесперебойную работу станции.

Современные средства управления (ШУ и управляющая аппаратура) позволяют управлять станцией на любом расстоянии с помощью Интернет.

Размещение рабочего оборудования внутри корпуса станции делает возможным ее эксплуатацию без строительства наземных строений.

VIII. Этапы реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации.

В условиях ограниченности предприятия в финансовых средствах, на момент разработки схемы водоотведения нет возможности для определения конкретных этапов реализации намеченных к выполнению технических мероприятий. В ближайшие годы расчетного срока приоритетными будут мероприятия, направленные на замену технологического оборудования, которое за долгие годы беспрерывной работы выработало свой ресурс и морально устарело и реконструкцию канализационных сетей, исходя из наличия финансовых средств  предприятия.

Расчет необходимых финансовых потребностей  предприятия для реализации мероприятий, будет приводиться в  Производственной  и (или) Инвестиционной программе, разрабатываемой на предприятии  с учетом установленных предельных индексов максимально возможного  изменения установленных тарифов на товары и услуги   и  размера платы граждан за коммунальные услуги.

I.Х. Экологические  аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания в городе. Система водоотведения – необходимый элемент современного городского хозяйства. Нарушения и сбои в ее работе могут ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе.

В наше время проблемы водоотведения и очистки сточных вод, становятся очень актуальными в связи с многочисленными экологическими бедствиями

В настоящее время особое внимание на федеральном уровне уделяется вопросам экологической безопасности систем водоотведения, в том числе очистных сооружений.

Приоритетные направления развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе:

- снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов, в первую очередь источников питьевого водоснабжения, и их экосистем;

- совершенствование технологии очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство канализационных сооружений.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить уровень экологической безопасности производства услуг водоотведения.

| Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | Показатели |
| --- | --- |
| Модернизация и реконструкция основного оборудования. Вывод из эксплуатации устаревшего оборудования. Внедрение современного оборудования. | Минимизация негативного воздействия на окружающую среду. |
|  | Снижение объемов загрязняющих веществ. |
| Внедрение технологий, сокращающих расход электроэнергии. Повышение качества ремонта. | Рациональное использование природных ресурсов. Экономия энергоресурсов, снижение потерь. |
| Автоматизация основных технологических процессов. Внедрение новых технологий. Повышение квалификации персонала, ответственного за промышленную и экологическую безопасность производства | Повышение надежности системы водоотведения. |